## Slide 1
CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
(1/4)
TEMA 3
BOLETÍN DE
PROBLEMAS

En Moodle
PRÁCTICA 1
18/10 a 24/10
Boletín en Moodle
25/10
DÍA ETSI

## Slide 2
TEMA 3: CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Carga, Campo y Potencial en Conductores
en Equilibrio Electrostático.
Capacidad de un Conductor. Conexión de conductores, a tierra, Jaula de Faraday. Capacidad de Condensador.
Energía Eléctrica almacenada en
un Conductor y en un Condensador.
Circuitos en Equilibrio. Asociación de Condensadores.
Asociación en Serie. Asociación en Paralelo.
Dipolos Eléctricos. Clases de Dieléctricos. Caracterización de un Dieléctrico.
Condensadores y Dieléctricos.
T1: 17/10/24
T2: 16/10/24
T3: 16/10/24

## Slide 3
3.1. CARGA, CAMPO Y POTENCIAL EN CONDUCTORES
EN EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO
Un conductor se encuentra en equilibrio electrostático
cuando no hay un movimiento colectivo de carga,
una corriente, dentro del conductor
 Sí puede haber movimientos de carga no colectivos:
Movimientos individuales de e-
en átomos, en moléculas, o por el conductor
Movimientos de las cargas de las moléculas al realizar estas movimientos individuales respecto a otras (agitación térmica)
La temperatura está relacionada con la EC promedio asociada a esa agitación. A 0 K no se mueven unas respecto a otras

## Slide 4
El campo es nulo en el conductor
El potencial es constante en el conductor
= 0
 V = cte.
PROPIEDADES DE UN CONDUCTOR EN EQUILIBRIO ELÉCTRICO
Si
No hay equilibrio

Un conductor en equilibrio es un volumen equipotencial
1
Los e- libres sienten E y sufren una fuerza con sentido contrario a E

Se aceleran, ganan todos velocidad, en la dirección de E

Hay corriente (movimiento colectivo)

Para que haya
2
 E no trabaja, V no varía
entre cualquier par de
puntos del conductor
0
En cualquier camino en el conductor entre dos puntos cualesquiera

## Slide 5
El campo en la superficie del conductor, en el lado de fuera, es perpendicular en cada punto de la superficie
Si no fuese así, no habría equilibrio, ya que el campo tendría una componente tangencial a la superficie, al menos en un punto, y se establecería una corriente en la superficie
Si hay carga neta está en la superficie del conductor
0
= 0
 Q = 0
En cualquier punto de cualquier superficie dentro del conductor
dentro del conductor
3
4

## Slide 6
Ninguna línea
Como las líneas nacen o acaban
en cargas.
|E|  Densidad de líneas
Y solo hay líneas fuera
Dos conductores en equilibrio con carga de distinto signo
y E // Líneas
V cte.
E = 0
1
2
Hay QSUPERFICIAL
3
 Superficie
Líneas
 Superficie
E
4
¡CHEQUEEMOS LAS CUATRO PROPIEDADES!
E nulo dentro
 E no trabaja entre puntos
 V no varía

## Slide 7
Dos conductores en equilibrio con carga de distinto signo
Aunque no tenga una superficie exterior de alta simetría
Las propiedades se verifican en un conductor en equilibrio:
Aunque tenga excesos de carga de uno o ambos signos
Aunque no esté cargado uniformemente
COMENTARIOS

## Slide 8
Como se observa en la figura, las propiedades se verifican aunque exista un hueco interior sin fuente de E
No obstante, en el material conductor se verifican todas.
La 3 se verifica ya que la frontera con el hueco
también sería entonces superficie del conductor
Si hay fuente, p. ej. una carga, no se cumplen la 1, 2 y 3:
En el hueco E ≠ 0, V ≠ cte. y en la frontera con el material conductor aparece una QSUPERFICIAL al polarizarse este
5

## Slide 9
3.2.1 CAPACIDAD DE UN CONDUCTOR
DIELÉCTRICO
¿ES UN BUEN ALMACENADOR DE CARGA?
 Si se aportan o extraen electrones, el exceso de carga
queda localizado.
 Aportar o extraer más electrones requiere localizaciones
diferentes, porque al alejarnos de los excesos de carga
es más fácil llevarlo a cabo.
 La repulsión o atracción que genera el exceso de carga
dificulta mucho su incremento en la misma posición.
NO

## Slide 10
CONDUCTOR
 Si se aportan o extraen electrones, el exceso de carga, negativo o positivo, se distribuye por la superficie.
 Se pueden aportar o extraer electrones desde cualquier
punto de la superficie, permaneciendo en el punto
o moviéndose a otro cualquiera.
 Al alejarse las cargas, se disminuye el efecto repulsivo
para posteriores aportaciones, o atractivo, para futuras
extracciones.
¿ES UN BUEN ALMACENADOR DE CARGA?
SÍ

## Slide 11
Sí habrá oposición al meterlos en el hueco, aunque menor a la que se tendría en la superficie exterior
 Que un conductor sea un buen almacenador de carga
se reafirma si consideramos
un hueco interior:
En equilibrio, se pueden aportar electrones en el hueco sin oposición, porque…
EINTERIOR = 0 y F = qE = 0
Acelerador Van de Graaff
aislante
conductora
conductor
Conductor (conecta peine y esfera)
conductor
Conexión a tierra

## Slide 12
BOTELLA DE LEYDEN
(1ª versión)
Lámina conductora
(por dentro)
Cadena
conductora
Varilla
conductora
Esfera
conductora
Al tocar la esfera con un cuerpo cargado, se transfiere parte de su exceso de carga a la esfera
1er dispositivo conductor para almacenar carga
Ese exceso de carga da lugar a corrientes que lo reducen en parte, y que transfieren esa parte de exceso de carga a la cara exterior de la lámina
La carga recibida por la botella acaba repartida, por tanto, entre la superficie de la esfera y la superficie exterior de la lámina cuando se alcanza el equilibrio

## Slide 13
Capacidad de un Conductor
Carga Neta
Potencial en Equilibrio
=
C =
Q
V
Faradio = F
UNIDAD
 Es muy grande.
Para caracterizar la capacidad de un conductor para almacenar carga se introduce la...
C
V
=
=
Culombio
Voltio
 En honor a Michael Faraday, en inglés "Farad"
F = 10-6 F
nF = 10-9 F
pF = 10-12 F
micro
nano
pico
Por este motivo
suele venir expresada en:

## Slide 14
 C siempre es positiva, porque Q y V tienen el mismo signo
"V" es también la diferencia de potencial del conductor
respecto al , ya que se toma V() = 0
La capacidad de un conductor es, por tanto,
la carga almacenada por cada voltio respecto al 
Capacidad de un Conductor
Carga Neta
Potencial en Equilibrio
=
C =
Q
V
 Q = C V o V = Q / C
Como el V generado por una Qpuntual (V = K Q / r) tiene
el mismo signo que la carga, el generado por un conjunto
del mismo signo, tendrá el mismo signo que las cargas
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
VESFERA = KQ/R
C = Q/V = R/K = 4R
Q
R
Ejemplo: Una esfera conductora cargada en equilibrio
GEOMETRÍA
Al estar la Q en la superficie, es como una
superficie esférica uniformemente cargada
MEDIO
 C depende, en general (medios lineales), sólo de las propiedades eléctricas del medio y de la geometría del conductor. No depende, en general, ni de Q, ni de V
Capacidad de un Conductor
Carga Neta
Potencial en Equilibrio
=
C =
Q
V
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
HILO CONDUCTOR
 corriente
 corriente
hasta que
cargas iguales
 corriente
Botellas iguales
Cargas iguales
Botellas iguales
Cargas distintas
Botellas distintas
Cargas iguales
Botellas distintas
Cargas distintas
 corriente o 
No se tiende a igualar
la carga
Se tiende a igualar
el potencial
CONDUCTOR
1
CONDUCTOR
2
: No existe
3.2.2 CONEXIÓN DE CONDUCTORES

## Slide 17
HILO CONDUCTOR
 corriente
 corriente
hasta que
cargas iguales
 corriente
Botellas iguales
Cargas iguales
Botellas iguales
Cargas distintas
Botellas distintas
Cargas iguales
Botellas distintas
Cargas distintas
 corriente o 
CONDUCTOR
1
CONDUCTOR
2
: No existe
El conjunto se comporta como un solo conductor que evoluciona hacia el equilibrio, es decir, hacia V cte
3.2.2 CONEXIÓN DE CONDUCTORES

## Slide 18
HILO CONDUCTOR
 corriente
 corriente
hasta que
cargas iguales
 corriente
Botellas iguales
Cargas iguales
Botellas iguales
Cargas distintas
Botellas distintas
Cargas iguales
Botellas distintas
Cargas distintas
 corriente o 
CONDUCTOR
1
CONDUCTOR
2
: No existe
Si se tienen botellas iguales (con la misma C),
se iguala también Q al igualar V (Q = C V)
3.2.2 CONEXIÓN DE CONDUCTORES

## Slide 19
La masa hace el papel de Q
La presión hace el papel de V
En los tubos se tiende a igualar la altura del agua, no su cantidad (masa), mediante una corriente
Dos tubos con distinta sección, pero igual altura (distinta capacidad), con la misma cantidad de agua
S1
S2
Corriente

Cuando p = 0 no hay corriente
SÍMIL o ANALOGÍA HIDRÁULICA
p1
p2
En general, se tiende a igualar la presión. Aquí, al tener solo agua y ser g cte., se iguala también h
Quedan llenos hasta distinta altura
p1 > p2
p = mg/S
= gh
Si los tubos son iguales
(de igual capacidad),
se iguala también la masa
h1
h2
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
19

## Slide 20
2 esferas conductoras de radios R1 y R2, con R2 > R1, se cargan con la misma carga Q positiva. Las 2 esferas se unen luego mediante un hilo delgado, conductor, de capacidad despreciable y suficientemente largo. Hallar la expresión de la carga y potencial de cada esfera cuando se alcanza el equilibrio electrostático
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Q
Q
R1
R2
 La distribución de carga de una esfera no afecta la de la otra
Carga en superficie,
distribuida uniformemente
Potencial interior cte., igual
al producido en R por carga
puntual Q situada en centro
Hilo suficientemente largo 
Esferas alejadas 
BOLETÍN 2 - PROBLEMA 6
Equilibrio inicial (antes de conectar)
 El E y V en el interior de cada una se debe solo a su carga
Suponer que:

## Slide 21
 Q1O = Q
 Q2O = Q
 V1O = K Q1O / R1
 V2O = K Q2O / R2
Hilo delgado 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Permite el paso de carga, puede haber corriente
Hilo
Hilo de capacidad 
despreciable
ESFERA 1
ESFERA 2
EQUILIBRIO INICIAL
R1  R2
V1O  V2O
Si se igualasen las cargas no pasaría nada
Contacto no altera distribución de carga en esferas (siguen siendo esferas, se calcula V como antes)
Hilo conductor 
No almacena carga (Q = C V = 0),
la carga está sólo en las esferas

## Slide 22
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
V1O  V2O

VHILO  0

HILO
e
V2O = K Q2O / R2
 Corriente

Q1O
R1
V1O = K
Entre 2 puntos contiguos:
Los e- que se mueven por el hilo sufren una fuerza:
No hay equilibrio


## Slide 23
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
NUEVO EQUILIBRIO
V2O = K Q2O / R2
e-
EHILO

Los e- se moverán en sentido contrario y cancelarán Q+ en esfera menor y dejarán Q+ sin cancelar en mayor, hasta que V = 0
en el sentido de disminución de V
HILO
(en hilo y en esferas)
E nulo
 V cte. 
  Corriente
Si Q > 0 y R1 < R2  V1 > V2 
E hacia la esfera con el radio mayor
HILO
Q1O
R1
V1O = K

## Slide 24
R1  R2
 Q1F
 Q2F
 V1F = K Q1F / R1
 V2F = K Q2F / R2
V1F = V2F
ESFERA 1
ESFERA 2
EQUILIBRIO FINAL
Q1F + Q2F = Q1O + Q2O
Q1F  Q2F
Como el hilo no se queda con carga, debe verificarse que:
= 2Q
Aquí se tiene que:
Al haber 4 incognitas, hace falta otra ecuación

## Slide 25
(se verifica que Q1F + Q2F = 2Q)
Resolviendo el sistema de ecuaciones: