## Slide 1
CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
(3/4)
TEMA 3

## Slide 2
TEMA 3: CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Carga, Campo y Potencial en Conductores
en Equilibrio Electrostático.
Capacidad de un Conductor. Conexión de conductores, a tierra, Jaula de Faraday. Capacidad de Condensador.
Energía Eléctrica almacenada en
un Conductor y en un Condensador.
Circuitos en Equilibrio. Asociación de Condensadores.
Asociación en Serie. Asociación en Paralelo.
Dipolos Eléctricos. Clases de Dieléctricos. Caracterización de un Dieléctrico.
Condensadores y Dieléctricos.
T1: 24/10/24
T2: 23/10/24
T3: 23/10/24

## Slide 3
3.3. ENERGÍA ELÉCTRICA ALMACENADA EN
UN CONDUCTOR Y EN UN CONDENSADOR
q1
q2
q3
q4
Por ejemplo q2
Una parte del sistema
WFeléctrica conservativa = EP = q2 V
Al estudiar el movimiento de q2, para evaluar el W del resto sobre ella, la EP o el V resultan útiles si la F que le ejercen es conservativa, o si parte de ella lo es, ya que:
La energía potencial eléctrica aparece al considerar:

## Slide 4
Porque tiene asociada una EP
El sistema completo
Se deduce al estudiar la evolución del sistema desde el reposo. Como el conjunto de cargas gana EC debido a su interacción eléctrica conservativa (por estar fijas), se concluye que:
El sistema debe poseer energía potencial de tipo eléctrico, ya que la energía de un sistema aislado, ni se crea,
ni se destruye, sólo se transforma
q1
q2
q3
q4
La energía potencial eléctrica aparece, también, si se considera:

## Slide 5
La energía potencial eléctrica almacenada por el sistema,
por la distribución de carga, es igual al trabajo necesario
para construirla trayendo una carga tras otra desde
el infinito hasta su posición dejándola en reposo
En cada paso hay que ejercer una fuerza igual pero de sentido contrario a la que, de tipo conservativo, ejerce el sistema de cargas fijas ya construido. Hay que realizar el mismo trabajo, pero con signo contrario: detener la carga, si la atrae el sistema, o traerla, si la repele
WEXTERIOR =  WSISTEMA
0
¿Cuánto vale?
=  ( EPSIST.) =
= EPSIST. CONSTRUIDO  EPSIST. EN 
= EP = U

## Slide 6
Distribución discreta
Distribución continua
Conductor en equilibrio
con una carga Q
V generado por
el resto de cargas donde está qi
 V cte.
En equilibrio
(energía almacenada asociada a Q)
Calculando el trabajo a realizar, se tiene que la energía potencial eléctrica almacenada en las diferentes distribuciones de carga es:

## Slide 7
C = Q/V  Q = CV o V = Q/C
V+  V = V = Tensión
Q+ = Q- = Q = Carga almacenada
 Posee dos conductores que adquieren una carga Q+ y Q-
Condensador
 El potencial de cada uno, V+ y V,
es igual en todos sus puntos
(energía almacenada asociada a Q)
Placa +
Placa -
(en un circuito)
(con o sin equilibrio
–Tema 4–)

## Slide 8
CARGA
Se transfieren
para incrementar
Q+ Y Q-
(es como elevar un objeto)
Se almacena energía construyendo la configuración
PROCESO NO ESPONTÁNEO
(se separan cargas + y , y se juntan cargas del mismo signo)
DESCARGA
(es como dejar caer un objeto)
Se devuelve energía deshaciendo la configuración
PROCESO ESPONTÁNEO
(se juntan cargas + y , y se separan del mismo signo)
Se transfieren
para reducir
Q+ y Q-
PROCESOS TÍPICOS EN UN CONDENSADOR
e-
e-
+

La distribución gana EPeléctrica
La distribución pierde EPeléctrica

## Slide 9
Circuitos en los que no hay corrientes.
3.4.1 CIRCUITOS EN EQUILIBRIO.
ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES
Y donde los componentes relevantes son:

+
-

Símbolo
Generador
Para una batería se repite varias veces, reflejando que tiene varias celdas
Una pila actual, o tiene, o parece que tiene, una sola
 Los generadores, que aportan energía
 Los condensadores, que la almacenan

## Slide 10
3.4.1 CIRCUITOS EN EQUILIBRIO.
ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES
Resolver un circuito en equilibrio consiste en obtener la información que se desconozca en tanto a: capacidad, C, carga almacenada, Q, y tensión, V, de cada condensador del circuito, y fuerza electromotriz, , de cada generador del mismo
Circuitos en los que no hay corrientes.
Y donde los componentes relevantes son:
 Los generadores, que aportan energía
 Los condensadores, que la almacenan

## Slide 11

C
+
-
 Al conectar hay aplicado un campo en cada punto de los cables, en sentido horario, debido a los excesos de carga
en los polos de la pila.
e-
e-
EL CIRCUITO MÁS SIMPLE
1 generador
+
1 condensador
 Se generan corrientes de e- en sentido contrario.
 Hay corrientes hasta que se alcanza el equilibrio, hasta que el campo opuesto creado en el circuito por los excesos de carga del condensador iguala al de la pila.
 Se acumulan excesos de carga en el condensador. Inicialmente no habría si lo consideramos descargado.
+
-
 La pila, al debilitarse sus excesos de carga y la ddp entre sus polos por las corrientes, trabaja y mantiene la ddp, que coincide con .
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
11

## Slide 12
Conductor 2
Conductor 1

C
+
-
+
-
En equilibrio:
La carga (o descarga) de un condensador termina cuando la ddp entre sus terminales alcanza la aplicada
El límite de carga lo marca la ruptura dieléctrica del medio entre las placas
 (FEM = Tensión)
 = V
V1 = cte.
V1 = Vplaca + = V+
V1 = Vcátodo
V2 = cte.
V2 = Vplaca -= V-
V2 = Vánodo
Vcátodo - Vánodo = V+ - V-
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
12

## Slide 13
C2
C1
C3
C4

TERMINALES
Es un conjunto de condensadores conectados entre sí, directamente, o mediante cables, con 2 terminales de conexión al exterior, a través de los que suministra o recibe energía eléctrica, al descargarse o cargarse
ASOCIACIÓN DE CONDENSADORES
Cuando hablemos de cables, nos referiremos sólo a su parte conductora, no a la parte aislante que la rodea
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
C2
C1
C3
C4

Punto del circuito al que llegan 3 o más conductores
Porción del circuito
entre 2 nudos
MALLA
Si se exige: sin que haya ramas dentro
Hay 3
Hay 3
Hay 2
NUDO
NUDO
Hay 2
NUDO
RAMA
Circuito cerrado formado
por ramas, sin repetirlas
o NODO
CIRCUITO o RED
Un conjunto de mallas
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
C2
C1
C3
C4

Magnitud que caracteriza a un elemento
En la realidad puede no estar (si los condensadores están conectados directamente) o estar y tener cualquier forma. Lo relevante es lo que conecta, que en equilibrio está al mismo V
Q = C V = 0  cte. = 0
Como en equilibrio su potencial es constante, no acumula carga
Conductor que conecta elementos en el dibujo del circuito
PARÁMETRO
CABLE IDEAL
=
Se le asigna una capacidad nula

## Slide 16
C2
C1
C3
C4

Magnitud que caracteriza a un elemento
PARÁMETRO
CABLE IDEAL
CABLE REAL
Se representa con un cable ideal
y un condensador con su C
C
Cable con C no nula
Conductor que conecta elementos en el dibujo del circuito
Se le asigna una capacidad nula
Podría ser
un cable real

## Slide 17
C2
C1
C3
C4

+
-
Hay dos conductores neutros
 En el circuito de abajo, los cables y los condensadores están inicialmente descargados. Los terminales de la pila no
 Los conductores en contacto con la pila están cargados, al haber carga en los polos de la pila. El resto no lo está
1ª ECUACIÓN
CIRCUITOS EN EQUILIBRIO

## Slide 18
En cada conductor inicialmente neutro la carga total debe ser siempre nula, al no participar la pila
(la carga se redistribuye al evolucionar hacia el equilibrio, pero no se transfiere entre conductores)
Con cables ideales, la suma de las cargas en las placas que formen parte de un conductor neutro debe ser cero
 Qi = 0
NEUTRO
Qi = Q (> 0)
si placa +
Qi = Q (< 0)
si placa -
C2
C1
C3
C4

+
-

## Slide 19
Una MALLA es un camino cerrado
V se suele representar con V
Y si se parte en trozos la malla:
En cada punto del espacio el potencial eléctrico tiene un determinado valor
VMALLA = 0
 Vi = 0
MALLA
La suma de las diferencias de potencial (ddp) a lo largo de una malla es cero
2ª ECUACIÓN
CIRCUITOS EN EQUILIBRIO
Si se recorre un circuito cerrado
(si se parte de un punto y se vuelve a él)
Vc. cerrado = 0

## Slide 20
 Si se toma cada ddp = Vinicial  Vfinal, se está calculando
una caída de potencial, ya que será positiva si V cae
 Si se toma cada ddp = Vfinal  Vinicial, se está calculando
una subida de potencial, porque será positiva si V sube
Hay que elegir el sentido horario o antihorario para calcular las ddp
Hay que optar por calcular la ddp como una caída o como una subida
Para aplicar la ecuación:
Al recorrer la malla habrá subidas y bajadas de potencial, trabajos del campo negativos y positivos, por igual
En el caso gravitatorio ocurre lo mismo si se recorre un circuito cerrado en un edificio: se sube y baja por igual

## Slide 21

+

Conectar un terminal libre de cada condensador a un terminal libre del siguiente. El conjunto tiene dos terminales al exterior
3.4.2 ASOCIACIÓN EN SERIE DE CONDENSADORES
+
-
-
-
+
+
C1
C2
C3
e-
e-
e-
e-
 Al conectar a una pila se producen corrientes en los conductores debido al campo creado en cada punto de los cables por los excesos de carga de la pila.
 Los conductores no conectados a la pila se polarizan por ello: su carga se redistribuye apareciendo excesos de carga inducidos, pero siguen neutros.
 El equilibrio se alcanzará, las corrientes cesarán, cuando el campo eléctrico en todos los puntos de todos los conductores, debido a todos los excesos de carga, sea nulo.
 En la pila y en los condensadores el campo no será nulo, apuntará en el sentido +  -.

## Slide 22
C1  C2  C3
Q = C V
En equilibrio:
 = V1 + V2 + V3

+

+
-
-
-
+
+
C1
C2
C3
 V es cte. en cada conductor (Hay 4)
Q1 = Q2 = Q3
= Q
Q es la carga almacenada
por la asociación
Caída = Suma de caídas
en pila en condensadores
 V cae en la pila y en los condensadores,
donde hay E, en el sentido de E (+  -)
 Se verifica que:
V1  V2  V3
 Por la polarización y por la influencia total:
(la “q+” que llega, si se consideran partículas como el e- con carga +e que se moverán
en sentido contrario)

## Slide 23
C1 C2 C3
+ +
1 1 1
Q = C V
Q

=
V1 + V2 + V3
=
Q
Cequivalente
=
1
Cequivalente asociación: C, que para misma  aplicada,
almacena la misma Q
(C11 + C2 1 + C31)
Q
=
Q
=
(Q1C11 + Q2C2 1 + Q3C31)
Q
=
 = V1 + V2 + V3
Q1 = Q2 = Q3
= Q

+

+
-
-
-
+
+
C1
C2
C3

## Slide 24
 Uequivalente = ½ Q2 / Cequivalente = ½ Q2 (1/C1 + 1/C2 + 1/C3) =
= ½ Q2/C1 + ½ Q2/C2 + ½ Q2/C3 = U1 + U2 + U3 = Utotal
 N condensadores iguales de capacidad C
 Como: Ci Vi = Q = Ceq 
i = 1, 2, 3, ...
Ceq < Ci, siempre, con Ci iguales o diferentes
 Ceq = C / N
Si son 2:
1/Ceq = 1/C1 + 1/C2
Ceq = C1C2 / (C1 + C2)
Lógico: Para ser equivalente la energía almacenada debe coincidir con la total de la asociación de condensadores
Vi =  (Ceq / Ci)
V1 = 
C1 + C2
C2
Cada uno se queda de  el porcentaje de capacidad del otro

## Slide 25

+

Cequivalente =
C1 + C2 + C3
Tomar un terminal por condensador y conectarlos entre sí. Y con el otro hacer lo mismo. El conjunto tiene 2 terminales al exterior
-
+
-
+
-
+
 = V1 = V2 = V3
Q1  Q2  Q3
C1  C2  C3
Q = C V
Q: carga almacenada
Q

=
Q1 + Q2 + Q3

=
(C1 + C2 + C3)

=

C1
C2
C3
En equilibrio:
 V es cte. en cada conductor (Hay 2)
3.4.3 ASOCIACIÓN EN PARALELO DE CONDENSADORES
e-
e-
(la “q+” que llega)
Q1 + Q2 + Q3 = Q
Caída = Caída
en pila en cada C

## Slide 26
 Uequivalente = ½ Cequivalente 2 = ½ (C1 + C2 + C3) 2 =
= ½ C1 2 + ½ C2 2 + ½ C3 2 = U1 + U2 + U3 = Utotal
 Ceq = N C
Ceq = C1 + C2
Si son 2:
i = 1, 2, 3, ...
 Como: Qi / Ci =  = Q / Ceq
 N condensadores iguales de capacidad C
Ceq > Ci, siempre, con Ci iguales o diferentes
Qi = Q (Ci / Ceq)
Q1 = Q
C1 + C2
C1
Cada uno se queda de Q su porcentaje de capacidad

## Slide 27
 Para los mismos condensadores y para la misma V aplicada:
UPARALELO > USERIE
QPARALELO > QSERIE
CEQ(PARALELO) > CEQ(SERIE)
Q = CV
U = ½ CV2
Energía almacenada
Ceq(paralelo) = N C
Ceq(serie) = C / N
Carga almacenada
(se verifica con Ci iguales o distintas)
Si son iguales:
Para obtener una C distinta de las que se venden, se pueden asociar las que se venden: en serie, en paralelo, o en una mezcla de serie y paralelo