## Slide 1
CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
(4/4)
TEMA 3
PRÁCTICA 2
04/11 a 08/11
Boletín en Moodle
01/11
FESTIVO

## Slide 2
TEMA 3: CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Carga, Campo y Potencial en Conductores
en Equilibrio Electrostático.
Capacidad de un Conductor. Conexión de conductores, a tierra, Jaula de Faraday. Capacidad de Condensador.
Energía Eléctrica almacenada en
un Conductor y en un Condensador.
Circuitos en Equilibrio. Asociación de Condensadores.
Asociación en Serie. Asociación en Paralelo.
Dipolos Eléctricos. Clases de Dieléctricos. Caracterización de un Dieléctrico.
Condensadores y Dieléctricos.
T1: 30/10/24
T2: 28/10/24
T3: 29/10/24

Problema
 en la próxima clase

## Slide 3
 = 10 V
C2 = 2 F
C3 = 5 F
C1 = 4 F
C2
C1
C3
C4
A
B
C
D
E
F

+
-
+
-
+
-
+
-
- +
e-
BOLETÍN 2 - PROBLEMA 15
e-
e-
e-
Determinar alcanzado el equilibrio, la capacidad del condensador 4 si la carga del condensador 1 es de 25 C. Luego, calcular: 1º) La capacidad equivalente de la asociación. 2º) La carga adquirida por cada condensador. 3º) La energía almacenada en la asociación. Y 4º) el potencial eléctrico en los puntos A, B, C, D, E y F.
Suponer primero la polaridad de cada condensador. Y si hay contradicción al resolver, era al revés
Decidir la polaridad intuyendo el sentido de las corrientes de e-, o de “q+”, antes de llegar al equilibrio

## Slide 4
C2
C1
C3
C4

V1 = Q1 / C1
+
-
+
-
+
-
+
-
V1 + V3   = 0
Q3 = C3 V3
C = Q / V
C4 = Q4 / V4
¿C4?
¿?
¿?
En una malla la suma de las diferencias de potencial es cero
Para conocer sus valores, se ve,
al “pelearse” con el problema, que hay que evaluar todo yendo del condensador 1 hacia el 4
C2 = 2 F
C3 = 5 F
C1 = 4 F
 = 10 V
Q1 = 25 C
Elegimos sentido antihorario y calcular caídas: V = Vinicial  Vfinal
C4 = ¿?
= 25 C / 4 F
 V3 =   V1
= 5 F  3,75 V
C = Q / V
Q = C V
V = Q / C
= 3,75 V
= 6,25 V
= 18,75 C


Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
4

## Slide 5
Q2 + Q3  Q1 = 0 
En un conductor neutro
la suma de las cargas de
las placas es cero
C2
C1
C3
C4

+
-
+
-
+
-
+
-
V2 = Q2 / C2
Placa +: Qi = Q > 0
Placa -: Qi =  Q < 0
C2 = 2 F
C3 = 5 F
C1 = 4 F
 = 10 V
Q1 = 25 C
C4 = ¿?
Q2 = Q1 – Q3 =
= 6,25 C / 2 F
= 25 C – 18,75 C
= 6,25 C
= 3,125 V
C = Q / V
Q = C V
V = Q / C

Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
5

## Slide 6
C2
C1
C3
C4

+
-
+
-
+
-
+
-
V2 + V4  V3 = 0 
C4 = 6,25 C / 0,625 V = 10 F
Q4 = Q2 = 6,25 C
C4 y C2 están
asociados en serie
C2 = 2 F
C3 = 5 F
C1 = 4 F
 = 10 V
Q1 = 25 C
C4 = ¿?
V4 = V3 – V2 =
= 3,75 V – 3,125 V
= 0,625 V

C = Q / V
Q = C V
V = Q / C
En una malla la suma de las diferencias de potencial es cero

## Slide 7

C3
+
-
C2
C4
+
-
+
-
 1/C24 = 1/C2 + 1/C4
C24 = C2  C4 / (C2 + C4)
 C234 = C24 + C3
¿Ceq?
(en serie)
(en paralelo)
 1/Ceq = 1/C234 + 1/C1
Ceq = C234  C1 / (C234 + C1)
= 80/12  4 / (80/12 + 4)
= 320 / 128
(en serie)
1/C24 = (C2 + C4) / (C2  C4)
C2 = 2 F
C3 = 5 F
C1 = 4 F
= 20/12 F
C4 = 10 F
= 20/12 + 5
C24
+
-
C234
+
-
C1
+
-
Ceq
+
-
Mantenemos fracciones
para no redondear en
cálculos intermedios y no añadir errores
Terminales
= 80/12 F
= 2,5 F
Desde los terminales de la asociación

## Slide 8
¿Qi?
Q1 = 25 C
Q2 = 6,25 C
Q3 = 18,75 C
Q4 = 6,25 C
Es la carga almacenada por la asociación de condensadores: La que llega, positiva, desde el exterior a la asociación
 = 10 V
C2
C1
C3
C4

+
-
+
-
+
-
+
-
= 25 C / 10 V
Por tanto, Ceq se puede calcular también así:
Ceq = Q1 / 
C = Q / V
Q = C V
V = Q / C
= 2,5 F
Ya las hemos calculado

## Slide 9
 U = U1 + U2 + U3 + U4
¿U?
U = ½ Q V = ½ C V2 = ½ Q2 / C
= 125 J
 U = Ucondensador equivalente
U = UCeq = ½ Q1 
Ceq es equivalente a la asociación
si almacena la misma carga y
la misma energía cuando
se le aplica la misma tensión
Hay 2 formas de calcularla
Q1 = 25 C
= ½  25 C  10 V
 = 10 V
C2
C1
C3
C4

+
-
+
-
+
-
+
-
Elegimos la 2ª

## Slide 10
La suma de las caídas de V de uno a otro por cualquier camino a través del circuito
=
La caída de potencial entre 2 puntos
de un circuito
¿V?
Potencial en varios puntos
C2
C1
C3
C4

+
-
+
-
+
-
+
-
A
B
C
D
E
F

+ 
 
+
-
+ V
 V
V = 0
CABLE IDEAL
(valor según cómo se cruce)
Caídas
V = Vinicial  Vfinal

## Slide 11
Como se calcula la caída de potencial entre “P” y “Ref”, hay que ir de “P” a “Ref” al calcular las caídas
VPunto  VPunto de Referencia =  Vi +  j
Caídas en pilas
Caídas en conds.
Por tanto:
Tomando E como Referencia:
VE = 0 V
(conectado a tierra)
VPunto =  Vi +  j
(Hay que ir de cada punto a E)
C2
C1
C3
C4

+
-
+
-
+
-
+
-
A
B
C
D
E
F

## Slide 12
VC = VF
VA = VD
VB
VAD = 0  VA = VD
VCF = 0  VC = VF
En cada caso,
debe dar igual
por todos los caminos posibles
C2
C1
C3
C4

+
-
+
-
+
-
+
-
A
B
C
D
E
F
= V2 + V4
= + V3
=  V1 + 
= 3,75 V
(eléctricamente A y D son el mismo punto)
=  V2 + V3
=  V2  V1 + 
= 0,625 V
= + V4
= + 
= V1 + V3
= V1 + V2 + V4
= 10 V
(eléctricamente C y F son el mismo punto)

## Slide 13
L
3.5.1 DIPOLOS ELÉCTRICOS
+q
q
QPUNTUAL
QPUNTUAL
EJE DEL DIPOLO
A mayor valor de q y L, mayores son el E y V debidos al dipolo en cada punto, porque, respectivamente,
las contribuciones de las cargas son más grandes,
y se cancelan menos, al estar más alejadas entre sí
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
Decaen con la distancia más rápido que los de Qpuntual
Lógico: Lejos el dipolo es
como una QPUNTUAL nula
Una molécula es equivalente a un dipolo eléctrico con cargas puntuales iguales a la Q+ y Q- de la molécula, unidas por un “palito” (que da cuenta de lo que no se ha considerado de la molécula), y situadas a una distancia y en unas posiciones (posiciones promedio) acordes al campo eléctrico (de tipo dipolar) que genera la molécula
Si r >> L (lejos)
Lejos es algo relativo: si 1 km es lejos para 1 m,
1 m es lejos para 1 nm
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
E
F+
F-
Componentes  a eje:
 Hacen rotar al dipolo
 Tienden a alinear -  + con E
Eje
F = Q E
 Si el campo es uniforme:
 Sigue donde está
 No se desplaza
EFECTO DE UN CAMPO ELÉCTRICO SOBRE UN DIPOLO
El dipolo oscila en torno a la dirección de E, como un columpio, hasta que el rozamiento (la interacción con otros dipolos) lo para. Se transforma EPeléctrica en EC en la rotación, y EC en Etérmica con el rozamiento. Esto aumenta la agitación térmica, el movimiento de unos dipolos respecto a otros, y con ello, la temperatura
 Se anulan en el alineamiento
(no era así con boli y papelitos)
(sobre una molécula)
(en todos los puntos)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
Componentes // eje:
 Con un ángulo entre -  + y E,
de 0º a 90º, tienden a estirar
al dipolo, de 90º a 180º,
tienden a comprimirlo
Una molécula se estira venciendo a las fuerzas de cohesión. Estas fuerzas crecen en principio con el estiramiento, pero luego decrecen. Son las totales entre e- y protones: nulas al inicio, crecen al separar posiciones promedio y decrecen al aumentar su distancia. Si se supera su valor máximo, la molécula se rompe
 Como se va hacia el
alineamiento, hacen crecer
al dipolo, alcanzando para 0º
su máximo valor
E
F+
F-
Eje
F = Q E
EFECTO DE UN CAMPO ELÉCTRICO SOBRE UN DIPOLO
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
16

## Slide 17
3.5.2 CLASES DE DIELÉCTRICOS
Posición promedio de Q+ y Q- coinciden
Molécula No Polar
Son esféricas
(ej.: gases nobles)
De Moléculas No Polares
Al aplicar E
(No hay EDIPOLAR)
NO ES
UN DIPOLO
Tanto los protones como la electrones tienden a desplazarse, pero los protones menos, por su mayor masa, mayor aún,
por ser parte del núcleo (>99 % de la masa del átomo)
(se suelen usar en condensadores por tener un comportamiento lineal)

## Slide 18
+
-
Molécula polarizada
E
y orientada
(si al polarizarse
no lo está,
debe poder girar)
Posiciones promedio no coinciden
ES
UN DIPOLO INDUCIDO
(Hay ED individual y colectivo)
Al aplicar E
Molécula No Polar
Al quitar E
Polarización no permanente
Las fuerzas de cohesión deshacen
la polarización
E
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
(un conjunto)
A mayor E,
hay más polarización,
mayor L y mayor ED

## Slide 19
Aplicar E
De Moléculas Polares
Molécula Polar
+
-
Y la agitación térmica va
desorientando a las moléculas
al hacer interactuar unas con otras
Posición promedio de Q+ y Q- no coinciden
ES
UN DIPOLO
(Hay EDIPOLAR)
+
-
Molécula más
polarizada
y orientada
(si no queda así, debe poder girar)
Las fuerzas de cohesión deshacen el plus
de polarización
ej.: H2O (agua)
Quitar E
E

## Slide 20
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
CONJUNTO
Orientadas al azar
E
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Eaislante = 0
Eaislante  0
Aplicar E
Si pueden girar
El Eais que se consigue es inferior al esperado debido a la agitación térmica. Se está más cerca de él cuanto mayor son q, L y E, ya que se tiene un par de fuerzas  al dipolo mayor para contrarrestar el efecto de la agitación térmica.
Ocurre en dieléctricos con moléculas polares y no polares

## Slide 21
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
CONJUNTO
Orientadas al azar
E
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Eaislante = 0
Eaislante  0
Aplicar E
Si pueden girar
Si E va creciendo, Eais crece mas rápido al principio cuando se van orientando los dipolos, al ir venciendo a las fuerzas de cohesión entre moléculas, luego crece más lento por deberse sólo a la orientación y polarización adicionales
(comportamiento no lineal)

## Slide 22
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
CONJUNTO
Orientadas al azar
E
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Eaislante = 0
Eaislante  0
Aplicar E
Si pueden girar
La polarización del dieléctrico no es permanente
La agitación térmica las va desorientando
al vencer la cohesión entre moléculas
Quitar E
Mientras se mantenga algún alineamiento, se tiene un electrete, que actúa como un cuerpo cargado

## Slide 23
FERROELÉCTRICOS
Reciben el nombre por mostrar un
comportamiento no lineal similar
al de los ferromagnéticos (Tema 5)
ej.: TiO3Ba
(Titanato de Bario)
Ocurre lo mismo que en los dieléctricos con moléculas polares
ES UN DIPOLO
Un comportamiento no lineal hace que en un condensador
Q  V  C dependa de Q o V
(porque Q y V no estarán relacionados linealmente)
Molécula Polar
+
-
Aplicar E
Quitar E

## Slide 24
Pero si se aumenta lo suficiente la temperatura, se deshace la configuración
Se debe a que resulta relevante el efecto sobre un dipolo del campo que ejerce el resto
La polarización del dieléctrico es “permanente”
La interacción entre dipolos tiende a mantener el alineamiento
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
Las moléculas reducen su polarización
Pero si han girado:
Quitar E

## Slide 25
Aplicar
V > 0
Aplicar
V < 0
E
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
-
-
Pasar
a
V = 0
Un condensador con ferroeléctrico es útil para fabricar memorias al mantenerse el alineamiento de los dipolos en ausencia de ddp
Una orientación es un 1
La otra orientación es un 0
ESCRITURA
1
0
E
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
Se mantiene cierta Q en placas para generar un E que
anule el EFERROELÉCTRICO (así Etotal es nulo y V = Etotal d = 0)

## Slide 26
LECTURA
1
0
Aplicar
V > 0
La corriente de carga
es menor (5 – 3 = 2)
La corriente de carga
es mayor (5 – (–3) = 8)
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
-
-
V = 0
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
+
-
-
-
V = 0
E

## Slide 27
3.5.3 CARACTERIZACIÓN DE UN DIELÉCTRICO
VINICIAL ≠ 0
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
Conductor
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
 EAPLICADO
 Etotal en conductor es nulo
EAPLICADO
VFINAL = 0
 V es constante
Se polariza
Sin tocar
para evitar neutralización
(en todos sus puntos)
En equilibrio
¿Qué ocurre si se introduce un conductor o un aislante entre las placas de un condensador cargado?
Hasta que las cargas inducidas crean en el conductor
-EAPLICADO

## Slide 28
Dieléctrico
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
VINICIAL ≠ 0
 Etotal en aislante es menor, pero no nulo
VFINAL  0 pero menor
 V no es constante
EPOLARIZACIÓN
Se cancela su efecto
al estar próximas (son como Qpuntual nula)
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
EAPLICADO
(en todos sus puntos)
Se polariza
En equilibrio
La situación en un condensador con dieléctrico se puede entender y caracterizar de 2 maneras
Sólo son relevantes las cargas cerca
de las placas.
Crean Epolarización

## Slide 29
EFECTIVA = PLACA  POLARIZACIÓN
EEFECTIVO = EAPLICADO  EPOLARIZACIÓN
k
=
EEFECTIVO
EAPLICADO
Constante Dieléctrica
Es como tener un condensador sin dieléctrico, con una densidad de carga reducida en la que aporta el dieléctrico en la zona de contacto con las placas al polarizarse
1ª
 Si el medio es lineal, k no depende del EAPLICADO, de la carga
que lo genera, porque EPOL  EAPL (Tema 1)
2
 2
2 
 k no varía
 Es constante si el medio es ideal
Se caracteriza el dieléctrico
con la:
EFECTIVA
PLACA
=

E

 d
 d
=
VAP
VEF

## Slide 30
 Conductor en equilibrio:
r
=
EEFECTIVO
EAPLICADO
  > o
Permitividad Relativa
 Es adimensional (no tiene unidad)
La introducción del dieléctrico cambia las propiedades eléctricas del medio entre las placas (la permitividad)
 Como EAPL > EEF  r > 1
con vacío
con dieléctrico
 r = k
o

=
Razonable: caracterizan lo mismo
La intensidad de la interacción eléctrica es menor en la materia. La materia la apantalla. Es nula en conductores en equilibrio
2ª

E
1

 EQ < EQo
Se caracteriza con la:
 r =    = 
 K = (4)-1 = 0
 FQq = 0
 FQq < FQqo
EEF = 0

## Slide 31
3.5.4 CONDENSADORES Y DIELÉCTRICOS
 Como  = k 0
La introducción de un dieléctrico aumenta C, más a mayor k
Introducir un dieléctrico sólido permite colocar dos conductores cerca, evitando de forma sencilla y barata, que una vez cargados, al atraerse, contacten y se neutralicen
¿Qué aportan a un condensador?
> 1
 El vacío tendría como ventaja que el Emínimo para arrancar e- de las placas y producir ruptura es mayor que el Eruptura de cualquier dieléctrico, pero el sistema sería más voluminoso y caro (habría que "agarrar" las placas y mantener el vacío)
 C = k C0

## Slide 32
Un dieléctrico contribuye a la miniaturización del condensador. Más a mayor k y a mayor Eruptura
 Para la misma C:
 Un ERUPTURA mayor
(combinando ambas cosas se consigue un factor 1000 respecto a aire, un factor 10 –del orden de 10– en cada dimensión:
“De un cubo de Rubik a un dado”)
> 1
Y también, para una V aplicada, la Q y U almacenadas
y U = k U0
 Q = k Q0
 C = k C0 y una V aplicada
 Menor A
 Una menor A
para la misma C
 Una menor d
para la misma V
 Mayor 
A mayor k