## Slide 1
CORRIENTE ELÉCTRICA
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
(1/3)
TEMA 4
BOLETÍN DE
PROBLEMAS

En Moodle
PRÁCTICA
2
04/11 a 08/11
Boletín en Moodle

## Slide 2
T1: 31/11/24
T2: 30/11/24
T3: 30/11/24
TEMA 4: CORRIENTE ELÉCTRICA.
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Corriente Eléctrica.
Intensidad y Densidad de Corriente.
Ley de Ohm: Conductividad y Resistencia Eléctricas.
Potencia en Corriente Continua:
FEM, FCEM y Ley de Joule.
Circuitos de Corriente Continua. Leyes de Kirchhoff. Asociación de Resistencias o Conductancias: Asociación en Serie. Asociación en Paralelo. Transformaciones Estrella-Triángulo.

## Slide 3
4.1.1 CORRIENTE ELÉCTRICA
Movimiento colectivo de electrones, o iones, entre dos puntos de un conductor, por la existencia de un campo eléctrico en la región entre dichos puntos
 Los electrones se mueven en la dirección del campo, en sentido contrario al campo
Si nos ceñimos a un sólido, serían sólo electrones los que participan y solamente los que pueden desplazarse por todo el conductor: los de las capas más externas de los átomos (suele ser un electrón por átomo)
E
F

## Slide 4
 La corriente cesa alcanzado el equilibrio: cuando el campo se anula en el conductor
 Se habla, entonces, de portadores de carga negativa: los electrones movilizados, y de portadores de carga positiva: las partículas ficticias que se supone que se mueven
No obstante, por tradición histórica (se decía que pasaba Q+ de seda a vidrio al frotarlos -Tema 1-), se supone que se mueven partículas como el e- pero con carga positiva, +e, y por tanto, en el sentido de E
Se hace porque es más cómodo trabajar con carga positiva y porque no se cae en contradicción al explicar los fenómenos

## Slide 5
Cesa al alcanzar el equilibrio (p = 0, o h = 0)
corriente
Hay corriente: un movimiento colectivo de agua por la diferencia de presión (de altura)
TIPOS BÁSICOS DE CORRIENTE
Disminuye a medida que baja la diferencia de presión
(usando un símil hidráulico)

## Slide 6
Se puede tener una corriente permanentemente en
un solo sentido, si se crea una p (h) con una bomba
corriente
corriente
RÉGIMEN PERMANENTE
El sistema permanece en él
si la bomba está ON
Se dice que se tiene un:

## Slide 7
corriente
corriente
ESTADO ESTACIONARIO
El sistema se “estaciona” en él
No se habla de equilibrio, porque hay corriente
Se habla además de:
Si la corriente de la bomba es constante, se alcanza cierta p y una corriente igual en el sistema: se congela su evolución

## Slide 8
corriente
corriente
CORRIENTE CONTINUA (CC)
Una corriente continuamente en un solo sentido
Direct Current -DC-
Si la corriente se corta, aunque sea por un instante, y se resta-blece en el mismo sentido, de manera intermitente y periódica, con un valor usualmente cte., se habla de corriente pulsada (- - -)
Hoy en día se suele considerar constante ( )

## Slide 9
RÉGIMEN PERMANENTE CONTINUO o
CORRIENTE CONTINUA (CC -DC-)
Mientras haya reactivos, la pila restaura permanentemente
los excesos de carga, el campo
y la ddp en pila y en cable
(como la bomba)
Corriente
Corriente constante
+
-
Excesos
de carga
ESTADO ESTACIONARIO
(no depende del tiempo)
Una recta horizontal ()
en una gráfica frente al tiempo de la corriente, I, o de la ddp, V
V o I
t
Corr. pulsada:
Triangular
Diente de sierra
Cuadrada
Práctica 1

## Slide 10
RÉG. TRANSITORIO o CORR. TRANSITORIA
Se refiere a una situación no permanente donde las magnitudes “transitan” (varían en el tiempo sin repetirse) antes de alcanzar el régimen continuo o el equilibrio
Práctica 2
En el símil ocurre, respectivamente, mientras
la corriente del sistema iguala a la de la bomba,
y tras parar la bomba o si no se tiene bomba
corriente
corriente

## Slide 11
Lo habitual es aplicar una ddp que varía de forma sinusoidal (como un seno o un coseno) entre dos valores iguales de signo contrario (en torno al cero) -enchufe-. Con ello se tiene una caída de potencial, V, en cada sentido, durante la mitad del tiempo, que genera una corriente, I, circulando alternativamente en ambos, la mitad del tiempo y variando sinusoidalmente ()
RÉG. PERMA. ALTERNO o CORR. ALTERNA (CA)
Si la corriente circula alternativamente en ambos sentidos
Práctica 4
(Altern Current -AC-)
En el símil se consigue variando
el sentido de la corriente de la bomba

## Slide 12
ESTADO "ESTACIONARIO"
(no depende del tiempo
en tanto que se repite)
V o I
t
(permanece mientras se esté conectado a un enchufe y la compañía suministre V)
En un enchufe, aparte de la conexión a la tierra de la insta-lación, tierra (cable verde-amarillo), si la hay, suele haber 2 terminales, el neutro (cable azul), conectado a la tierra de la red eléctrica, y la fase (cable marrón, negro o gris). V, la ddp, se obtiene variando el potencial de la fase respecto al del neutro
RÉGIMEN PERMANENTE

## Slide 13
Se pueden suministrar hasta tres fases, desfasadas, atrasadas o adelantadas (el seno o el coseno), 120º entre sí. Si se usa una, o las tres por separado, el sistema o dispositivo es monofásico, si se usan las tres, trifásico. Si se usan 2 fases como fase y neutro, la V, la ddp, se multiplica por 3 (220 V  3  380 V)
ESTADO "ESTACIONARIO"
(no depende del tiempo
en tanto que se repite)
V o I
t
(permanece mientras se esté conectado a un enchufe y la compañía suministre V)
RÉGIMEN PERMANENTE
(Ahora VEFICAZ es en Europa 240 V, inicialmente fue 125 V)

## Slide 14
4.1.2 INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE
Caracterización de una corriente eléctrica a nivel macroscópico
INTENSIDAD DE CORRIENTE o CORRIENTE
Cantidad de carga eléctrica positiva que fluye a través
de una sección de conductor por unidad de tiempo
Debe ser una superficie que parta en dos al conductor y que crucen todas las cargas
Carga positiva
que cruza
la sección en dt
(En el caso del agua se llama caudal)

## Slide 15
 Magnitud escalar y positiva (dQ > 0 y dt > 0)
 Amperio: A = C / s
 Con corriente continua (I constante):
UNIDAD
En baterías, la energía almacenada que es Q, se indica con la carga total Q que movilizará la batería al trabajar para mantener su ddp ejerciendo un trabajo por unidad de carga , su fem (que coincide en valor con dicha ddp). Q se expresa en: Ah (amperios-hora). Con 20 mAh, si I = 1 mA, dura 20 h
carga total que cruza la sección durante t
(en honor a Ampère;
en inglés: “ampere” o “amp”)

## Slide 16
DENSIDAD DE CORRIENTE
Intensidad de corriente por unidad de superficie perpendicular al campo aplicado (a la corriente)
Caracterización de una corriente eléctrica a nivel microscópico
Proyección (“sombra”)
de dS sobre plano  E
dS
(de perfil)
dS
E
Se le da
la dirección y
sentido de E
(j es > 0).
Es decir,
los de la corriente
en el punto
I a través de un punto

## Slide 17
 Magnitud vectorial, con j positiva y unidad A/m2
Se define en cada punto para una superficie  a E, porque su valor dependería de la elegida, si no se fija
I/S  I/S
 Con corriente homogénea:
(con igual valor de j en toda S)
cable
S
IHomog
S
E
S
S