## Slide 1
CORRIENTE ELÉCTRICA
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
(2/3)
TEMA 4

## Slide 2
T1: 06/11/24
T2: 04/11/24
T3: 05/11/24
TEMA 4: CORRIENTE ELÉCTRICA.
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Corriente Eléctrica.
Intensidad y Densidad de Corriente.
Ley de Ohm: Conductividad y Resistencia Eléctricas.
Potencia en Corriente Continua:
FEM, FCEM y Ley de Joule.
Circuitos de Corriente Continua. Leyes de Kirchhoff. Asociación de Resistencias o Conductancias: Asociación en Serie. Asociación en Paralelo. Transformaciones Estrella-Triángulo.

## Slide 3
Los electrones se mueven a lo largo del tiempo en todas las direcciones por igual, presentando la misma distribución de velocidades en ambos sentidos (de ahí que la media sea nula). Esto hace que los e- terminen por volver al punto de partida
4.2. LEY DE OHM: CONDUCTIVIDAD Y
RESISTENCIA ELÉCTRICAS
Analicemos el movimiento de electrones en un sólido conductor:
 Pueden alcanzar velocidades muy altas, del orden de 106 m/s
Las colisiones, es decir, la interacción de un e- con átomos, moléculas y e-, dan lugar a un movimiento de dirección cambiante y velocidad promedio nula entendiéndola como un vector (como ocurre con las moléculas de un gas)
Da la relación entre lo que causa la corriente y su efecto: la corriente

## Slide 4
Si se establece un campo eléctrico:
E
va
 va es del orden de 0,1 mm/s y es la velocidad
de la corriente en un cable
En CC los e- tardan aprox. 3 horas en recorrer 1 metro
En CA (50 Hz) los e- oscilan con una amplitud de 1 m
El efecto combinado de la fuerza eléctrica, que tiende a desplazar a los portadores de carga en la dirección de E, y de las colisiones, que no favorecen ese desplaza-miento, da lugar a una velocidad promedio de desplazamiento o arrastre, va, en direc-ción de E y en sentido contrario a E para portadores de carga negativa (electrones)

## Slide 5
: movilidad de los portadores de carga
 depende inversamente de la interacción con el material y de la temperatura (de la agitación molecular) porque no favorecen el desplazamiento. Una mayor agitación molecular aumenta la probabilidad de interacción. La dependencia con la interacción es fuerte y con la temperatura suave
A mayor  y E, mayor es va
y mayor es la corriente
(da cuenta de la facilidad que pone el medio a su desplazamiento)
E
va

## Slide 6
LEY DE OHM a nivel microscópico
Resistividad eléctrica
Conductividad eléctrica
: Densidad de carga
Todo portador tiene la misma carga: “e”
n: Densidad de portadores
CAUSA
EFECTO
MEDIO
dxa: Desplazaminiento en dirección de arrastre
Para igual E, a mayor  y menor , mayor es j y la corriente

## Slide 7
Ohm
Sección Cte.
Corriente Homogénea
Conductor Ideal
Si se elige un camino en un conductor en la dirección y sentido de E (de la corriente)
L: Longitud del cable
LEY DE OHM a nivel macroscópico
|E|
I es cte. en
un cable
- y + porque V disminuye en el sentido de E
Caso
más
simple
(en un
cable)
  cte. en el cable
 j = I/S
 S cte. en el cable
WE = -V
 Econservativo 
Q que crean E fijas

En CC

## Slide 8
Caída de potencial
Conductancia eléctrica
La caída de potencial en un conductor es igual a su resistencia multiplicada por la corriente [de carga positiva] que se establece en él en el sentido de la caída (en el del campo)

Es válida en todos los casos, y también, para una resistencia ideal por la que circule cualquier tipo de corriente
(con S = S)
CAUSA
EFECTO
Resistencia eléctrica
(caso más simple)
MEDIO

## Slide 9
A mayor V y G, y a menor R, mayor es I y mayor la corriente
: Omega
UNIDADES
En honor a Siemens. En inglés igual
: S/m
:  m
R: Ohmio: 
En honor a Ohm. En inglés: “ohm”
G: Siemens: S = -1

(antes mho: )

## Slide 10
 La temperatura del conductor (directamente)
, y por ello, de:
De  (de las propiedades eléctricas del conductor)
 Con S inversamente: A más S hay más puntos con
portadores  Hay más  A misma V, más I y menos R
 Con L directamente: A misma V, a más L, hay menos E
("E = V/L")  Menos va  Menos I y más R
De L y S (de la geometría del conductor)
 La interacción portadores-conductor (directamente)
 La densidad de portadores (inversamente)
¿De qué depende R?
A más densidad de portadores, se arrastran más
para la misma V, la I aumenta y la R decrece

## Slide 11
El motivo de este comportamiento es que la interacción de los portadores de carga con el conductor, y por ello,
, , , G y R, no dependen de E (de V)
Si es así a la ecuación (V = RI) se le da nombre, se conoce como Ley de Ohm, y el conductor se dice que es óhmico
 relación lineal
¿Depende R directamente de V?
La temperatura del conductor debe ser "cte." para chequearlo
Porque R depende de V indirectamente a través de T:
Si V crece, I crece, crece el rozamiento (la cesión
de energía en las colisiones), crece T y R crece
R no depende de V, es cte. al variar V
Si la respuesta es NO
R  R(V)
Si V  2  I  2
(Práctica 1)

## Slide 12
 = o (1 +  T)
: Coeficiente Térmico
 = o + o (T-T0)
Si la variación de L y S con T no es relevante (L  L0 y S  S0), el  para  coincide con el  para R, porque la aproximación lineal para  queda dada para R multiplicando por L/S
: valor a cierta T
0: a T0 (0 ó 20 ºC)
Como  varía suavemente con la temperatura, ocurre lo mismo con , , G y R
Para T < 100 ºC se puede hacer una aproximación lineal
que se establece para 
Dependencia de R con la temperatura
(10-3 ºC-1 o menor)
R = Ro (1 +  T)
(caso más simple)
Y = a + b X

## Slide 13
Si la liberación de portadores, su incremento, a costa de la agitación térmica, es más relevante, I crece con T, como sucede en el carbono, se tiene que  < 0 y R decrece con T para una V dada (ocurre en aislantes y semiconductores -Tema 9-). Se habla de:
 En conductores, en general,  > 0, crece R con T, al dificultarse más el desplazamiento e I disminuye con T para una V dada. Se habla de:
R = Ro (1 +  T)
PTC: “Positive Thermal Coefficient”
NTC: “Negative Thermal Coefficient”
Los PTC y NTC se usan en sensores y medidores de temperatura (termistores)
(materiales con coeficiente térmico positivo)
(materiales con coeficiente térmico negativo)

## Slide 14
4.3. POTENCIA EN CORRIENTE CONTINUA:
FEM, FCEM Y LEY DE JOULE
Cuando existe una corriente, una situación de no equilibrio, interesa el trabajo o energía puesta en juego,
pero por unidad de tiempo: La potencia
("Power" en inglés)
En corriente continua todo es constante en el tiempo: También P
Vatio: W = J/s
Se contrata P: kW (kilovatios) y se “paga” E: kWh (kilovatios-hora)
UNIDAD
(en honor a James Watt; en ingles: “watt”)
(Ahora E se da también en kJ, pero en kWh,
al dividir por las horas de consumo, se tiene la Pmedia)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
POTENCIA Generador
Trabajo realizado por la pila por unidad de carga
 En esta situación a  se le llama fuerza electromotriz .
porque apoya la existencia de corriente
+
I
I

Suministra EPeléctrica
(Tema 2)
Carga que cruza la pila durante dt
W > 0
Reactivos
Productos
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
-
I
I

Consume EPeléctrica
W < 0
Reactivos
Productos
Se habla de recarga
(todo sucede al revés)
POTENCIA Generador
Trabajo realizado por la pila por unidad de carga
Carga que cruza la pila durante dt
 En esta situación a  se le llama fuerza contraelectromotriz . porque se opone a la existencia de corriente
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
16

## Slide 17
 La recarga es posible si las reacciones se pueden invertir.
Y siendo o no posible, puede no ser segura
 La , como vimos en el Tema 2, tiene el mismo valor que
la ddp que contribuye a mantener y no es una fuerza
POTENCIA Generador
Trabajo realizado por la pila por unidad de carga
Carga que cruza la pila durante dt
Por estos motivos, se le suele llamar igual que a esa ddp: VOLTAJE .
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
17

## Slide 18
Trabajo del campo o
por unidad de carga
(caída de potencial)
FROZ
E
F
I
R
I
dWrozamiento
POTENCIA Resistencia
Para vencer rozamiento y producir I
En cada
tramo
de R: EP  EC  ETérmica
WEléctrico WRozamiento
V
Carga que cruza R durante dt
Se transforma toda: Es lo que pasa al caer de un edificio con un paracaídas
(de un conductor caracterizado por su R)
+ -
WE = -V = V+-V- = V
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
18

## Slide 19
y siendo V = RI
Ley de Joule
 Se dice que disipa energía (se reparte entre moléculas)
-
R consume EPeléctrica
W < 0
 P se suele tomar positiva
Trabajo del campo o
por unidad de carga
(caída de potencial)
dWrozamiento
POTENCIA Resistencia
Para vencer rozamiento y producir I
Carga que cruza R durante dt
(de un conductor caracterizado por su R)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
19

## Slide 20
 Para un conjunto de resistencias:
Como la potencia se suele tomar positiva, se tiene que:
 Para un circuito con resistencias y generadores:
En cada instante, la EPeléctrica que aportan
los generadores, netamente, es la misma
que se consume en las resistencias
 Para un conjunto de generadores:
Se verifica con otros componentes consumidores de energía
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
20

## Slide 21
 Para una porción de circuito con dos terminales:
A
B
Si I en sentido de caída ( ):
A
B
La porción del circuito
consume energía
P = V I
La porción del circuito
suministra energía
Si I en sentido contrario ( ):
A
B
Caída de potencial entre los terminales
Corriente a través de los terminales
P.ej. con una pila
Si la caída ocurre en el sentido A B:
V = VA – VB
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
21

## Slide 22
Corriente Alterna
La potencia de un circuito y de cada elemento varía en el tiempo y repite valores, como pasa con su V e I (es su producto: P = VI)
 Las resistencias consumen energía
 Condensadores y bobinas almacenan la mitad del tiempo, y
en la otra devuelven. En promedio no consumen. Y cuando
unos almacenan otras devuelven, y viceversa.
- Su valor medio es:
VEF (= EFICAZ DEL CIRCUITO) IEF cos (factor de potencia)
- La potencia asociada a ellas se denomina activa
y se da en vatios (W)
- La potencia asociada se llama reactiva
y se da en voltioamperios-reactivos (VAr)
- Su valor máximo es: VEF IEF sen
(Práctica 4)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
22

## Slide 23
 La hipotenusa del triángulo que se puede construir (VEF IEF)
se llama potencia aparente y se da en voltioamperios (VA)

Paparente
Preactiva
(máxima)
Pactiva
(media)
VEF IEF
VEF IEF sen
VEF IEF cos
Si en un circuito los condensadores y las bobinas están compensados: Pr = 0  sen = 0   = 0  cos =1 
 Pap = Pac (media) y Pac (media) es máxima.
Es la situación deseada eléctricamente: Dar sólo P a R
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
23