## Slide 1
CORRIENTE ELÉCTRICA
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
(3/3)
TEMA 4
PRÁCTICA
3
11/11 a 15/11
Boletín en Moodle

## Slide 2
T1: 07/11/24
T2: 06/11/24
T3: 06/11/24
TEMA 4: CORRIENTE ELÉCTRICA.
CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Corriente Eléctrica.
Intensidad y Densidad de Corriente.
Ley de Ohm: Conductividad y Resistencia Eléctricas.
Potencia en Corriente Continua:
FEM, FCEM y Ley de Joule.
Circuitos de Corriente Continua. Leyes de Kirchhoff. Asociación de Resistencias o Conductancias: Asociación en Serie. Asociación en Paralelo. Transformaciones Estrella-Triángulo.

Problema

## Slide 3
Resolver un circuito de corriente continua formado por generadores y resistencias consiste en obtener la informa-ción que se desconozca de cada resistencia: su valor, la corriente que la atraviesa y la caída de potencial en ella; y de cada generador: su voltaje y la corriente que circula por él
4.4. CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA
Los componentes relevantes son los generadores, las resistencias y otros (diodos -Tema 9-, transistores...), los condensadores y las bobinas no, con matices (Tema 6)
Un conjunto de resistencias conectadas entre sí, mediante cables, o directamente, con 2 terminales de conexión al exterior, a través de los que recibe energía eléctrica
ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
3

## Slide 4
CABLE IDEAL
Además de: C = 0 (Tema 3)
La EPeléctrica se gana o consume en los componentes
(como al subir o bajar por una escalera)
V cte.
= 0
(es como moverse por un pasillo)
Al cruzarlo no se consume EPeléctrica
Lo relevante es lo que conecta, que estará al mismo potencial
Q = C V
(eléctricamente será el mismo punto)
Ep = q V
(potencial constante
también sin equilibrio)
No acumula carga
V = R I
Ahora: R = 0
(como en equilibrio)
ddp
0
0
= 0
= cte.

## Slide 5
Cualquier material es conductor (al tener e- deslocalizados, con mayor o menor facilidad) y también aislante (al tener e localizados) preponderando uno de los comportamientos
C Real
Cable Real
(por ahora)
Cable Ideal
(diseño más simple)
ÓHMICA
R o G
R o G
GENÉRICA
R Ideal
G Ideal
Lo añadido al pasar de ideal a real no suele ser relevante
R o G
C
R Real
G Real
REPRESENTACIÓN DE UN CONDUCTOR
Esto y un cable ideal en serie
Esto 2 veces en serie:
Una por el aislante
(añade R a C ideal) y
otra por las placas
(rectángulo indica que es un elemento consumidor de energía)
(caracterizado por R o G, es decir, de una resistencia o una conductancia)

## Slide 6
Etotal
cable
cable
En los cables ocurren redistribuciones automáticas de carga que cesan cuando: el campo es nulo en direcciones perpen-diculares al cable y la corriente es cte. en todo el cable
Se polariza el cable en la dirección  al cable
La polarización crea un campo que compensa al aplicado en 
I
CABLES
E

## Slide 7
I
Si la I es diferente inicialmente a lo largo del cable, se producen acumulaciones y déficits de carga +
-
+
Estos excesos de carga añaden campo (), que aumenta o disminuye el total. Con esto se aumenta o disminuye la corriente, respectivamente, en los tramos del cable. Los excesos crecen hasta que se iguala la corriente en el cable
E
E
E

## Slide 8
Regla de los nudos
1ª
La suma algebraica de las intensidades en un nudo es nula
ISALIENTES signo contrario IENTRANTES
I1
I2
I3
I4
I1  I2  I3  I4 = 0
 I1 = I2 + I3 + I4
Es lo mismo que:
 En corriente continua, al ser todo cte., se debe verificar. Si no, se acumularía carga, se dependería del tiempo y nada sería cte.. En general, se verifica, porque no se acumula carga en un nudo
 Se corresponde con una de las ecuaciones en equilibrio
 Ii = 0
NUDO
 IENTRANTE =  ISALIENTE
NUDO
NUDO
La suma en un nudo de I entrantes es igual a la de I salientes
4.4.1 LEYES DE KIRCHHOFF

## Slide 9
La suma de las diferencias de potencial en una malla es cero
Para aplicarla hay que elegir un sentido de recorrido (horario o antihorario), y calcular como ddp, caídas o subidas de potencial
 Vi = 0
MALLA
Regla de las mallas
2ª
(la misma ec. que en equilibrio)
(-V) + (+ ) = 0

R
I
I
V = 

+ 
 
+ V
 V
V = 0
I
CAÍDAS
Suma caídas
en malla
= 0

## Slide 10
Al aplicarla en una malla se verifica, jugando con
la ecuación, y es otra forma de aplicarla, que:
-V = -
La suma de CAÍDAS en los elementos consumidores
de energía
La suma de SUBIDAS en los elementos suministradores
de energía
=

+ 
 
+ V
 V
V = 0
I
CAÍDAS
V = 

- 
+ 
SUBIDA
(refleja que la ddp en la malla es cero: lo que baja el potencial al recorrerla debe ser igual a lo que sube)

R
I
I

## Slide 11
(refleja que la ddp no depende del camino)
+V = +
V = 
La suma de CAÍDAS en una porción
de una malla entre dos puntos
La suma de CAÍDAS
en la otra porción
de la malla entre los dos puntos
=

+ 
 
+ V
 V
V = 0
I
CAÍDAS

R
I
I
Al aplicarla en una malla se verifica, jugando con
la ecuación, y es otra forma de aplicarla, que:

## Slide 12

R1  R2  R3
V = R I
V1  V2  V3
I = I1 = I2 = I3
No se depende del tiempo
4.4.2 ASOCIACIÓN EN SERIE
I
I3
I1
I2
I
Corriente continua
2ª Ley Kirchhoff
 = V1 + V2 + V3
No se acumula carga
Caída = Suma de caídas
en pila en resistencias
R1
R2
R3
(ocurre así en general no solo en cc)

## Slide 13

R1
V = R I
I = I1 = I2 = I3
R2
R3
I
I3
I1
I2
I
 = V1 + V2 + V3
R1 + R2 + R3
Requivalente =

I
=
V1 + V2 + V3
I
=
(R1 + R2 + R3)
I
=
I
(R tal que misma I para la misma )
G1 G2 G3
+ +
1 1 1
Gequivalente
=
1
Conductancia

## Slide 14
 Pequivalente = Requivalente I2 = (R1 + R2 + R3) I2 =
= R1 I2 + R2 I2 + R3 I2 = P1 + P2 + P3 = Ptotal
 N resistencias iguales de resistencia R: Req = N R
(Req > Ri siempre, sean iguales o no)
Pueden ser las 2 partes en serie en que se divida una asociación
 Como: Vi / Ri = I =  / Req
Circuito Divisor de Tensiones
(misma I y se reparte V)
Vparte = Vtotal
Rparte + Rotra_parte
Rparte
 Vi =  (Ri / Req)
i = 1, 2, 3...
Para 2: Req = R1 + R2
(le toca su fracción de R)

## Slide 15
En vertical
después
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Pantalla Táctil Resistiva Simple
(contiene 2 rejillas conductoras transparentes,  y que no se tocan)
1/3 V
1/3 Rtotal
2/3 V
2/3 Rtotal
La otra rejilla se pone al potencial de
Medir V
Circ. Divisor V
Aplicar V
En horizontal
primero
(0,0)
-
+
-
+
Pulsar
Conecta ambas rejillas
V
+
-
X:

Y:


## Slide 16

R1  R2  R3
V = R I
I1  I2  I3
4.4.3 ASOCIACIÓN EN PARALELO
R1
R2
R3
I
I3
I1
I2
I
Cables ideales
(potencial cte.)
V1 = V2 = V3 = 
Caída en = Caída
cada R en pila
I = I1 + I2 + I3
I entrante = Suma I salientes
1ª Ley Kirchhoff
Hay dos con forma de tenedor

## Slide 17

R1
R2
R3
V = R I
R1 R2 R3
+ +
1 1 1

I
=
(R11 + R2 1 + R31)

=

I1 + I2 + I3
=

Requivalente
=
1
I
I3
I1
I2
I
V1 = V2 = V3 = 
I = I1 + I2 + I3
G1 + G2 + G3
Gequivalente =
Al sumarse G en paralelo,
puede ser más cómodo trabajar con G en parelelo

## Slide 18
 Pequivalente = 2 / Requivalente = 2 (1/R1 + 1/R2 + 1/R3) =
= 2/R1 + 2/R2 + 2/R3 = P1 + P2 + P3 = Ptotal
 N resistencias iguales de resistencia R: Req = R / N
(Req < Ri siempre, sean iguales o no)
Pueden ser las 2 partes en paralelo en que se divida una asociación
 Como: Ri Ii =  = Req I
Circuito Divisor
de Intensidades
(misma V y se reparte I)
Irama = Itotal
Rparte + Rotra_parte
Rotra_parte
Para 2: Req = R1 x R2 /(R1 + R2)
i = 1, 2, 3...
 Ii = I (Req / Ri)
(le toca la fracción de R de la otra)

## Slide 19
 Para las mismas resistencias y para la misma tensión aplicada:
 Las bombillas, usualmente, y los enchufes, están en paralelo
 Si uno se desconecta o funde, es como una R , su I es 0 para
V  0, pero el resto funciona. En serie no, la Req es  e I = 0
 En paralelo el V, I y P de cada elemento no depende del resto,
en serie sí (en una habitación se notaría lo que pasa en otra si
se sustituye esa otra por un cable: habría más luz)
REQ(PARALELO) < REQ(SERIE)
GEQ(PARALELO) > GEQ(SERIE)
PPARALELO > PSERIE
IPARALELO > ISERIE
V = R I
P = V2/R
V
V
SERIE
PARALELO
Bombilla

## Slide 20
R13
R23
4.4.4 TRANSFORMACIONES ESTRELLA-TRIÁNGULO
Transformando entre 3 terminales una configuración en la otra (entre 3 nudos de triángulo a estrella, o viceversa), se puede seguir asociando en serie o en paralelo
 Si se tiene una asociación compleja:
Para obtener Req se va asociando en serie o en paralelo.
R12
R2
R3
R1
1
3
2
 Si no se puede: (como en el ej.)
R1
R2
R3
1
3
2
R12
R23
R13
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
20

## Slide 21
Determinar el valor de la resistencia R2 para que el valor de la intensidad que circule por R3 sea la misma tanto si los interruptores están abiertos como cerrados. Con los interruptores cerrados: a) Chequear que la potencia suministrada por el generador coincide con la potencia consumida por las resistencias. Y b) obtener el potencial en el punto P.
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
 = 1,5 V

R1
R2
R3
R4
P
T
BOLETÍN 3 - PROBLEMA 4
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
21

## Slide 22

R1
R2
R3
R4
P
T
I = 0
R = 
V finita
Interruptores Abiertos
 Interruptor ideal abierto:


R2 = V2 / I2
¿R2?
¿V2?
¿I2?
R =
R = V / I
V = R I
I = V / R
I2 = 0
No habrá corriente en la rama en la que está
R2 +  =  (en serie)
V finita
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
22

## Slide 23

R1
R2
R3
R4
P
T
V = 0
R finita
I = 0
 En cada porción abierta del circuito:
R2 = 0 / 0 = indeterminada
I2 = 0
V2 = 0
Lógico: Puede valer cualquier cosa al no entrar en juego
Interruptores Abiertos
R2 = V2 / I2
¿R2?
El potencial es cte.
R = V / I
V = R I
I = V / R
(ddp)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
23

## Slide 24

R1
R2
R3
R4
P
T
 En cada porción abierta del circuito:
Interruptores Abiertos
R2 = V2 / I2
¿R2?
La acumulación inicial de carga de signo contrario en los terminales de los interruptores, genera un campo opuesto al aplicado en las porciones abiertas (como ocurre con un condensador). Esto da lugar a un campo total nulo en esas porciones, que hace que la corriente sea nula y el potencial constante en ellas
I = 0
Son conductores en equilibrio
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
24

## Slide 25

R1
R2
R3
R4
P
T
Hay que suponer primero
el sentido de la corriente
en cada componente
I3 = I =  / Req
Determinemos el valor de I3


=  / (R1 + R3 + R4)
I1
I3
I4
I
I

Req
I
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
 = 1,5 V
I = I1 = I3 = I4
(por no acumularse carga, y por tener una malla, ya que no entran en juego las zonas abiertas)
Si en algún caso se encuentra contradicción
al resolver el problema,
se debe a que el sentido
en ese caso es el contrario
(en serie)
= 1,5 / 700 A
I = V / R
=  / (R1 + R3 + R4)
Ri = (1/Ri + 1/)-1 = Ri
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
25

## Slide 26

R1
R2
R3
R4
P
T
(potencial cte.)
0
0
Interruptores Cerrados
 Interruptor ideal cerrado:
R2 = V'2 / I'2
¿V'2?
¿I'2?
R =0
V = 0
R = 0
I finita
¿R2?
R = V / I
V = R I
I = V / R
Es como un cable ideal
(ponemos «'» para diferenciar entre abierto y cerrado)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
26

## Slide 27
R2
R3
R4
P
0
0
cable ideal
R4 está cortocircuitada
V = R I
R4 finita
I4’ = 0
Interruptores Cerrados
R2 = V'2 / I'2
¿V'2?
¿I'2?
¿R2?
V4’ = 0
(no entra en juego)
(potencial cte.)
En R4, como al cortocircuitar los terminales de la fuente de prácticas, no pasa nada más. En un enchufe, sí. Su V es “fija” y con R=“0” en sus polos, I=V/R=“”, P=VI=“”. Se dañará por calentamiento. Saltarán las protecciones del sistema por I alta. Si hay V, habrá ruptura del aire antes de hacer el corto
T

R1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
27

## Slide 28
R2
R3
R4
P
0
0
V2’ = V3’
I3’ = I3
(dato del problema)
V2’ = 1,5 / 7 V
Interruptores Cerrados
R2 = V'2 / I'2
¿V'2?
¿I'2?
¿R2?
= R3 I3’
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
 = 1,5 V
R = V / I
V = R I
I = V / R
= 1,5 / 700 A
¿V'2?

T
R1
R2 + 0 = R2 (en serie)
R2 y R3 en paralelo
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
28

## Slide 29
I2’ = I1’  I3’ = 3 / 700  1,5 /700
I1’ = I2’ + I3’
I2’ = I1’  I3’
V1’ + V3’   = 0
I1’ = (  V2’) / R1
¿I1’?
I1’ = V1’ / R1
¿V1’?
R2
R3
R4
P
0
0
I1’
I3’
I2’
I’
I’
V1’ =   V3’
R2 = V2’ / I2’ = (1,5 / 7) / (1,5 / 700)
R1 = 300 
 = 1,5 V
V3’ = V2’ = 1,5 / 7 V
I3’ = 1,5 / 700 A
= (1,5  1,5 / 7) / 300
I = V / R
= 9 / 2100 = 3 / 700 A
= 1,5 / 700 A
= 100 
R = V / I
¿I2'?
Kirchhoff en P
Kirchhoff en malla
=   V2’

T
R1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
29

## Slide 30
PR = V I = R I2 = V2/R
Psum = Pcon
P =  I’
= 9 / 1400 W
PReq = Req I’2
0
¿Psuministrada = Pconsumida?
Pcon = PReq
Psum = Psum - Pcon
0
= P
= Req I1’2
Interruptores Cerrados
Pcon = PR1 + PR2 + PR3 + PR4
=  I1’
= 1,5  3 / 700
= 350  (3 / 700)2
I1’ = 3 / 700 A
(V4’ = 0
I4’ = 0)
(solo hay uno y suministra:
I’ entra por - y sale por +)
(lo vemos a continuación)
 = 1,5 V
= 4,5 / 700 W
(no usamos V I, porque sería hacer la misma cuenta)
R2
R4
P
0
0
T
R1
I1’
I3’
I2’
I’
I’

Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
30

## Slide 31
1/R23 = 1/R2 + 1/R3 (en paralelo)
R23 = R2 / 2
Req = 300 + 50
R1 = 300 
R3 = 100 
R4 = 300 
R2 = 100 
Req = R1 + R23 + R40 (en serie)
Req vista desde los polos de la pila
= 50  (sale la mitad
por ser iguales)
= 350 
1/R23 = 2/R2
R4 no entra en juego
R2
R4
P
0
0

T
R1
I1’
I3’
I2’
I’
I’
R40 = (1/R4 + 1/0)-1 = 0
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
31

## Slide 32
¿POTENCIAL EN PUNTO P?
VRef = VT
VT = 0 V
(tierra)
VP
= 1,5 / 7 V
= 0,21 V
VP  VRef =  Vi +  j
Suma caídas entre ellos por cualquier camino
Caída de V entre
2 puntos
=

+ 
 
+ V
 V
V = 0
I
VALOR DE CAÍDAS
0
en en
resist. pilas
Interruptores Cerrados
= + V3’ + V4’
= + V2’
=  V1’ + 
0
T
=  R1 I1’ + 
R2
R4
P
0
0

T
R1
I1’
I3’
I2’
I’
I’
de P
a Ref
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
32