## Slide 1
RÉGIMEN TRANSITORIO
EN CORRIENTE CONTINUA
(1/1)
TEMA 6
2ª SESIÓN DE PROBLEMAS
10 a 13/12
BOL. 4: 3, 4 Y 11

## Slide 2
GRUPO | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7
TURNOS | T1 Y T3 |  | 1 Y 3 |  | T2 | T1 Y T3 | T2
AULA |  | IM 1.8 | G 2.11 | G 2.11 | G 2.11 | IM 1.2 | IM 1.2
DÍA |  | M 10/12 | X 11/12 | J 12/12 | V 13/12 | V 13/12 | V 13/12
HORARIO |  | 16 – 17:30 |  |  | 16 – 17:30 | 12-13:30 | 9:30-11:00
PROFESOR |  | JESÚS | DANI | DANI | JESÚS | JESÚS | FERNANDO
SEGUNDA SESIÓN DE PROBLEMAS
IM 1.2 o 1.8: AULARIO ISIDORO MORALES - PLANTA 1 - PUERTA 2 o 8
G 2.11: AULARIO GALILEO - PLANTA 2 - PUERTA 11
A1: POR SER FESTIVO 09/12 CON A3 O A4 –MISMO PROFESOR–

## Slide 3
TEMA 6: RÉGIMEN TRANSITORIO
EN CORRIENTE CONTINUA
INTRODUCCIÓN
 Una situación transitoria se tiene también, por la presencia de condensadores o/y bobinas, al desconectar cualquier circuito al que se esté aplicando una tensión: las tensiones e intensidades evolucionan desde los valores en ese instante (instantáneos) hasta el equilibrio (hasta ser nulas)
 La presencia de condensadores o/y bobinas en un circuito da lugar, al aplicar una tensión continua, a un régimen transitorio: las tensiones e intensidades en los componentes evolucionan, sin repetir valores, hasta la situación de corriente continua, donde todas son constantes (lo que incluye que algunas puedan ser nulas)

## Slide 4
 En este 2º caso:
 En el 1er caso (transitando hacia corriente continua), condensadores y bobinas almacenan energía, en el 2º caso (transitando hacia el equilibrio), tienden a suministrarla
- Los condensadores pueden quedar cargados, si no es posible la transición, su descarga (si sus placas no quedan conectadas a través del circuito). Esto puede conllevar un mal funcionamiento del circuito en que estén al reconectar
- Las bobinas tienden a devolver la energía al tratar de mantener la corriente. Si no es viable, la diferencia de potencial inducida por las bobinas en los interruptores al abrirlos, o en los transistores que hagan su papel, al acumular carga en sus terminales, puede provocar ruptura dieléctrica, corriente, y la devolución brusca y dañina de la energía (es algo a evitar, p.ej., con un diodo -Tema 9-)

## Slide 5
Refleja que si hay bobinas y condensadores en serie, pueden aparecer V e I alternas (debidas al comportamiento de L y C) decrecientes (por efecto de R) durante cierto tiempo (transitorio), tras aplicar al circuito una tensión continua, o dejar de aplicarle una cualquiera. L y C se van pasando la energía asociada a la oscilación, que se va disipando en R
TEMA 6: RÉGIMEN TRANSITORIO
EN CORRIENTE CONTINUA
6.1.
6.2.
6.3.
Circuito RC
Circuito RL
Circuito RLC
CIRCUITOS MÁS SIMPLES
(porque siempre hay resistencia)
PRÁCTICA 2
T1: 11/12/24
T2: 04/12/24
T3: 04/12/24

## Slide 6
I
I
R
L
V
+ -
Eind
VL
VR
¿R equivalente?
RL =
VL
IL
Inicio:
Visto como una situación alterna: VL está 90º por delante de I
Continua:
Para un C pasa lo contrario
V = VL + VR
= L dI/dt + RI
RL =  (bloqueo)
RL = 0 (cable ideal)
6.2 CIRCUITO RL
Un C en continua no deja pasar corriente (en su rama no hay)
con generador
L se opone a que circule I, pero cada vez menos: Es como una R decreciente
Máx.
V
0
0
Inicio
V
V/R
0
0
Final
(continua)
dI/dt
I
bajan
suben

## Slide 7
t
VL dI/dt
1
36,8 %
5
0,67 %
t
VR I
1
63,2 %
5
99,3 %
¿Transitorio?
 = L/R
I = If (1 - e-t/)
VR = VRf (1 - e-t/)
Constante de tiempo
del Circuito RL
 Hace falta un t =  para alcanzar un régimen continuo.
A nivel práctico, en t = 5, se considera que se tiene
VL = VLo e-t/
dI/dt = dI/dto e-t/
 = RC
Circuito RC
 Q, VC
I, VR 
Resolviendo la ec. diferencial:
 A menor  (tau), más rápido ocurren las cosas
 Si Q o I son  0 al inicio, la evolución es similar y se acaba igual

## Slide 8
¿Transitorio?
La energía aportada por L a costa del campo (de B) es la disipada en R
Para un C pasa lo mismo
sin generador
I
I
R
L
- +
Eind
A = Ao e-t/
A = dI/dt, VL, VR o I
 = L/R (la misma, es el mismo circuito)
R tiende a hacer desaparecer la I. L se comporta como una pila con  decreciente que trata de mantener I
6.2 CIRCUITO RL
Al inicio |VL|, VR, |dI/dt| e I son máximas. Luego van decreciendo.
Y al final, en el equilibrio, son nulas
VL + VR = 0
(VL < 0)

## Slide 9
Pantalla Táctil Capacitiva Simple

R1
R2
R3
R4
C
+
+
+
+
Al tocar definimos un condensador que se carga a través de 4 resistencias en paralelo (la de los caminos hasta los bordes). Se tiene un circuito RC. Con la medida de las 4 corrientes de carga, se calcula donde se ha tocado la pantalla. Con la descarga y carga de C, eliminando y aplicando la ddp entre el dispositivo y nosotros, se chequea la posición en el tiempo.
Si no hay corrientes es que no se está tocando
Aislante transparente
Conductor transparente