## Slide 1
GENERADORES. TEOREMAS DE REDES.
RESOLUCIÓN SISTEMATIZADA DE CIRCUITOS
(2/2)
TEMA 8
PRÁCTICA 6
16-20/12/2024
Boletín en Moodle

## Slide 2
8.1.
8.2.
8.3.
Generadores Ideales y Reales.
Teorema de Máxima Transferencia de Potencia. Fuentes de Tensión e Intensidad
Teoremas de Thevenin y Norton.
Asociaciones en Serie y en Paralelo de Generadores
Resolución de Circuitos: Teorema de Superposición,
Resolución por Mallas
TEMA 8: GENERADORES. TEOREMAS DE REDES.
RESOLUCIÓN SISTEMATIZADA
DE CIRCUITOS
T1: 12/12/24
T2: 11/12/24
T3: 11/12/24
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
2

## Slide 3
8.2.1 TEOREMAS DE THEVENIN Y NORTON
EQUIVALENTE NORTON
rN
IN

A una fuente de tensión real
A una fuente de intensidad real
¿En corriente continua, a qué generador es equivalente un conjunto de generadores y resistencias que sean una porción de circuito con dos terminales al exterior?
Porción
de
circuito
EQUIVALENTE THEVENIN
Th
rTh
+
-
 Los Teoremas de Thevenin y Norton indican
como obtener los equivalentes
 En alterna también se aplican: Aparecen impedancias de R, C y
L, y valores eficaces, o amplitudes, de tensiones e intensidades

## Slide 4
 Se verifican si los componentes de la porción son lineales,
si en una gráfica V-I hay una recta, un comportamiento lineal
 En continua se pueden incluir condensadores y bobinas, porque
las L serían equivalentes a una R = 0 y los C a una R = 
Fuente de V ideal
Fuente de I ideal
R óhmica
C
(R = )
L
(R = 0)
V
I
V = R I
V
I
I = 0 V
V
I
V = 0 I
V
I
i
I = i V
V
I

V =  I

## Slide 5
EQUIVALENTE NORTON
rN
IN

A una fuente de tensión real
A una fuente de intensidad real
Como representan a la misma porción de circuito, son equivalentes entre sí
Al ser fuentes, para ser equivalentes, se deben cumplir 3 cosas:
rTh = rN = r
Sentido - + = Sentido 
Th = r IN
Porción
de
circuito
EQUIVALENTE THEVENIN
Th
rTh
+
-

## Slide 6
R4
R2
R1
R3
G
H

R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R3 = 6,8 k
R4 = 1,0 k
 = 15 V
Obtener los Equivalentes Thevenin y Norton de la porción de circuito entre los puntos G y H a su izquierda
Veamos los teoremas aplicándolos a una situación concreta
(hace el papel de carga)
R3 = 6,8 k

## Slide 7
Es la Req de la porción de circuito, vista desde los terminales (desde G y H), tras sustituir:
Cada  (independiente) por una R = 
(un circuito abierto)
(un cable ideal)
R4
R2
R1
G
H

R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
r
Req
Lógico: r es lo que queda de una fuente real con estos cambios
Cada (independiente) por una R = 0
Th
r
r
IN


## Slide 8
 Si hay fuentes ideales dependientes (rombos),
lineales (equivalentes a resistencias):
R4
R2
R1
G
H

R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
r
Req
r = Th/IN
No se eliminan
Aquello de lo que dependan debe estar en la porción
Y r se obtiene así:

## Slide 9
= 3,6 k
1/R12 = 1/R1 + 1/R2
R12 = R1  R2 / (R1 + R2)
r = R4 + R12
r = 1,0 + 4,7  5,6 / (4,7 + 5,6)
(en paralelo)
R4
R2
R1
G
H
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
r
Req
(en serie)
r = R4 + R1  R2 / (R1 + R2)
R = 0

## Slide 10
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
Th
 = 15 V
Es la caída de potencial, V, entre los dos terminales
de la porción de circuito, en circuito abierto
El sentido de la caída de potencial indica la polaridad de Th
Ven abierto
R4
R2
R1
G
H

Voltaje Thevenin
Lógico: Es lo que se tiene con una fuente de tensión real en circuito abierto: V = Th
Th
r
+
-
+
-

## Slide 11
= 8,2 V

R4
R2
R1
G
H
Circuito abierto
Th
Circuito Divisor de Tensión
Th = V2 =  R2 / (R1 + R2)
Ven abierto
= 15  5,6 / (4,7 + 5,6)
+
-
 I4 = 0
 V4 = 0
 Th = V2
El sentido de la corriente indica que la caída de potencial V2 es hacia abajo. Ese será el sentido de la polaridad de Th
+
-
Voltaje Thevenin
cable ideal
y Vcable = 0
Th
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
 = 15 V

## Slide 12
Ien corto

R4
R2
R1
G
H
IN
Es la intensidad de corriente, I, entre los dos terminales de la porción de circuito, en cortocircuito
El sentido de IN es el contrario al de I
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
 = 15 V
Intensidad Norton
Lógico: Es lo que se tiene con una fuente de intensidad
real en cortocircuito: IN = I y sentido al revés
r
IN

I

## Slide 13
Ien corto
= 2,3 mA

R4
R2
R1
G
H
R1 = 4,7 k
R2 = 5,6 k
R4 = 1,0 k
Cortocircuito
Circuito Divisor de Intensidad
IN = I R2 / (R2 + R4)
 = 15 V
= ( / Req)  R2 / (R2 + R4)
Req = R1 + R24
= 4,7 + 5,6  1,0 / (5,6 + 1,0)
= (15 / 5,6)  5,6 / (5,6 + 1,0)
= 5,6 k
 IN = I4
Como I4 va de G a H, IN va al revés
IN
Intensidad Norton
= R1 + R2  R4 / (R2 + R4)
IN
(vista desde )

## Slide 14
IN = 2,3 mA
Th = r IN
Th
rTh
+
-
EQUIVALENTE NORTON
rN
IN

EQUIVALENTE THEVENIN
Th = 8,2 V
r = 3,6 k
Se verifica (8,2 = 8,3), la diferencia se debe al error asociado al redondeo de los resultados intermedios
Al resolver un circuito: Un equivalente, una fuente real de V o de I, una ideal de V con una R en serie, o una de I con una R en paralelo, se puede transformar en el/la otro/a si interesa
Sentido - + = Sentido 
Se verifica
Son equivalentes
r = rTh = rN

## Slide 15
8.2.2 ASOC. EN SERIE Y EN PARALELO DE GENERADORES
Equivalente en Serie
req = r1 + r2 + r3
eq = 1 + 2 + 3
req = Nr
eq = N
Aplicando el Teorema de Thevenin en serie, representándolos como fuentes de tensión, y el Teorema de Norton en paralelo, representándolos como fuentes de intensidad, se tiene que:
req-1 = r1-1 + r2-1 + r3-1
eq = req Ieq
req = r/N
eq = 
Ieq = I1 + I2 + I3
Ieq = NI
Ieq = eq / req
Ieq = /r
Equivalente en Paralelo
N iguales
N iguales
Misma polaridad
Misma polaridad

## Slide 16
 Pilas y baterías se conectan en serie (ej.: mando de la TV). En paralelo, como nunca son iguales, podría ocurrir lo anterior en alguna estando conectadas con igual polaridad, si por ser “más débil”, por tener menor voltaje ideal, tendiera a circular la corriente en sentido contrario. Bloqueada no entraría en juego. Si se pusiesen con polaridad distinta, habría ya corriente en ellas con el aparato desconectado y se gastarían
 Lo lógico es con la misma polaridad: se tendrá un eq mayor, y con ello, se suministrará una mayor potencia
 Con pilas y baterías es obligatorio en serie: Si alguna está al revés, si las reacciones no se invierten, bloquea el paso de I y al sistema; si se invierten, se recarga y puede ser inseguro
 Pilas y baterías deberían ser del mismo tipo y de la misma edad para que tiendan a gastarse a la vez y así tiendan a ser un bloqueo a la vez por falta de reactivos

## Slide 17
En cada rama de un circuito, la intensidad que circula por ella, o la caída de potencial establecida en ella, es igual a la suma de las intensidades que circularían por la rama, o a la suma de las caídas de potencial que se establecerían en la rama, si se considerase cada fuente del circuito ideal e independiente por separado
Consiste en la aplicación del Ppo. de Superposición a un circuito
 Para considerar por separado hay que ir anulando las demás:
 Sustituyendo cada fuente de tensión ideal e independiente
restante por un cable ideal (R = 0)
8.3 RESOL. CIRC. : TEOREMA DE SUPERPOSICIÓN
 Sustituyendo cada fuente de intensidad ideal e independiente
restante por un circuito abierto (R = )

## Slide 18
 Si en un circuito hay fuentes de alterna y de continua, o la tensión aplicada es suma de una alterna más una continua, el teorema de superposición se puede aplicar considerando:
 Para que se verifique el circuito debe ser lineal, es decir,
sus componentes (el circuito es el "medio" en el Ppo. de Sup.).
1º) Solo las fuentes, o la tensión, de continua, anulando las fuentes, o la tensión, de alterna.
2º) Solo las fuentes, o la tensión, de alterna, anulando las fuentes, o la tensión, de continua.
3º) Sumando en cada rama, las 2 contribuciones a la caída de potencial y a la corriente de la rama, obtenidas al resolver el circuito en continua y en alterna en los pasos anteriores.

## Slide 19
Obtener las corrientes que circulan por cada una de las tres ramas del circuito: a) directamente, b) aplicando el Teorema de Superposición, y c) usando el concepto de corriente de malla
R2
R1
I

R1 = 2 
R2 = 2 
I = 2 A
 = 10 V
+
-
Directamente (planteando ecs.)
 Por la rama de la derecha
circula I, 2 A, hacia arriba.
Lo marca la fuente de I
 Por la rama central
circula /R1 (ley de Ohm), 5 A,
hacia abajo, por estar
aplicada  a R1 hacia abajo
 Por la rama de la izquierda
circulan 3 A hacia arriba
(regla de los nudos)
2 A
3 A
5 A

## Slide 20
R1 = 2 
R2 = 2 
I = 2 A
 = 10 V
R2
R1

+
-
Usando Teorema de Superposición
 Por la rama derecha circulan 2 A hacia arriba. Aportaciones:
 Por la rama central circulan 5 A hacia abajo. Aportaciones:
R2
R1
I
Fuente de I: 2 A 
Fuente de V: 5 A  (hay sólo una malla en la que circula /R1 en sentido horario)
 Por la rama izquierda circulan 3 A hacia arriba. Aportaciones:
Fuente de I: 2 A 
5 A
2 A
2 A
5 A
Fuente de V: 0 (circ. abierto)
Fuente de I: 0
(R1 cortocircuitada)
Fuente de V: 5 A 
Anulando fuente de V:
Anulando fuente de I:

## Slide 21
8.3 RESOL. CIRC. : RESOLUCIÓN POR MALLAS
 Si el circuito es lineal, se pueden reescribir las ecs. de mallas en función de corrientes de malla y no hace falta suponer el sentido de las corrientes al resolver el circuito.
 Las corrientes de malla son corrientes ficticias asociadas una a cada malla. Son ficticias porque por una rama que compartan dos mallas no circulan dos corrientes, sino solo una. Pueden ser positivas o negativas.
 Una vez obtenidas, se deducen con ellas la corrientes reales en cada rama. Y a partir de ahí, la ddp en cada elemento y el resto de magnitudes que se desee conocer.
 Si al resolver un circuito se tiende a utilizar las ecs. de mallas, introduciendo en ellas las otras (ecs. de nudos, componentes), se resuelve por mallas.
 Al resolver por mallas tienden a quedar en las ecs. de mallas como incógnitas las corrientes de cada rama.

## Slide 22
 Las corrientes de malla para sistematizar se suelen asociar a mallas sin ramas internas y se les suele dar el mismo sentido.
 Si por una rama solo circula una corriente de malla: La corriente real tiene como valor, el valor absoluto de la corriente de malla, y como sentido, el mismo de la corriente de malla, si esta es positiva, o el contrario, si es negativa.
 Si por una rama circulan dos corrientes de malla: La corriente real tiene como valor, el valor absoluto de su suma, si tienen el mismo sentido, o el de su diferencia, si tienen sentido contrario. Y como sentido, si se han sumado: el mismo, si la suma es positiva, o el contrario, si es negativa; y si se han restado: el de la 1ª, si la resta es positiva, o el de la 2ª, si es negativa. La regla de los nudos sirve de alternativa a esto, o para chequear.
 En un circuito en equilibrio, se asocia a cada malla de manera similar una carga de malla.

## Slide 23
Con corrientes de malla
R1
I

R1 = 2 
R2 = 2 
I = 2 A
 = 10 V
+
-
2 A
3 A
5 A
i1
i2
Asociamos a cada malla una corriente de malla, p.ej., en sentido antihorario
Malla 1
+  + R1 i1 – R1 i2 = 0
Malla 2
- VI + (R2+R1) i2 – R1 i1 = 0
Hay 3 incógnitas, hace falta una ec. más:
i2 = I = 2 A
R2
i1 = (R1 i2 –  ) / R1 = – 3 A
 Rama izqda.: II = 3 A 
|i1| = 3 A | i1 < 0  sentido contrario i1
 Rama dcha.: ID = 2 A 
|i2| = 2 A | i2 > 0  sentido i2
 Rama central: IC = 5 A 
|i1 -i2| = 5 A | (i1-i2) = -5 < 0  sentido i2
Corrientes Reales
Escribimos la ec. de cada malla girando, p.ej., en sentido antihorario
Malla 1:
IC = II + ID = 5 A  (regla de los nudos)