## Slide 1
SEMICONDUCTORES Y DIODOS
(1/2)
TEMA 9
BOLETÍN DE
PROBLEMAS

En Moodle
FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
1

## Slide 2
TEMA 9: SEMICONDUCTORES
Y DIODOS
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Niveles de Energía y Conductividad en Sólidos:
Conductores, Semiconductores y Aislantes
Tipos de Semiconductores: Ecuación de Neutralidad. Interés del Dopaje
Generación y Recombinación de Pares
Electrón-Hueco: Ley de Acción de Masas
Corrientes en un Semiconductor:
Corriente de Desplazamiento y Corriente de Difusión
Unión PN en equilibrio y polarizada
Curva Característica y Modelización de un Diodo
T1: 18/12/24
T2: 16/12/24
T3: 17/12/24

## Slide 3
9.1 NIVELES DE ENERGÍA Y CONDUCTIVIDAD EN SÓLIDOS:
CONDUCTORES, SEMICONDUCTORES Y AISLANTES
 Sólo puede tomar ciertos valores
denominados niveles de energía
E
¿Energía de los electrones dentro de la materia?
ÁTOMOS
 Cada nivel conlleva ciertas formas de moverse el e-, de orbitar,
en torno al núcleo, denominadas orbitales atómicos
E
E y E ~ eV
En el interior de la materia la energía de una partícula es una variable discreta, no es continua como lo es a nivel macroscópico
nivel de energía
(ocurre como con la alturas posibles en una escalera, las de los escalones. Y no como en una rampa, donde todas lo son)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
3

## Slide 4
E
Nº de e- con cierta E = Nº de orb. con esa E  2 = 2, 6, 10, 14...
 Los electrones tienden a estar
en el nivel más bajo posible
P.ej.: un átomo de Boro. Tiene 5 e-. Los 2 primeros niveles pueden tener 2 e- y el tercero 6
lleno
lleno
parcialmente lleno
vacío
vacío
Esquema de niveles o configuración electrónica del átomo
Esta, la de menor E, corresponde al estado fundamental, cualquier otra de mayor E, a un estado excitado
 Cada orbital se asocia a 2 electrones como máximo,
con un giro (“spin”) en sentido contrario
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
4

## Slide 5
Para que un e- gane energía, para que la gane el átomo en que está, y pase a un estado excitado, debe ocurrir que:
E
E
En un microondas, las moléculas de agua absorben selectivamente OEM en el rango de ondas (GHz),
porque tienen la E de un E a nivel molecular. La energía se devuelve al entorno provocando un aumento de temperatura
 El e- gane la E que le falta
para alcanzar otro nivel de E
posible, que este permitido
 Ese nivel no debe estar lleno
- Si la energía es menor, no
la toma para pasar a ese nivel
- Si es mayor, debe poder ceder el exceso;
si no, no la toma para pasar a ese nivel
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
5

## Slide 6
Para que un e- gane energía, para que la gane el átomo en que está, y pase a un estado excitado, debe ocurrir que:
E
E
 El e- gane la E que le falta
para alcanzar otro nivel de E
posible, que este permitido
 Ese nivel no debe estar lleno
- Si la energía es menor, no
la toma para pasar a ese nivel
- Si es mayor, debe poder ceder el exceso;
si no, no la toma para pasar a ese nivel
Con un móvil, que emite esas ondas, sucede lo mismo, y nuestro cerebro y ojos se calientan. Por ello, se fija una tasa de absorción específica (Specific Absortion Rate), en W/kg, a no superar, para garantizar que la sangre refrigere
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
6

## Slide 7
E
E
El e-, el átomo, devuelve la energía en algún momento posterior, porque se tiende a minimizar la EPOTENCIAL
Si vuelve directamente, la devuelve de una vez.
Y se habla de transición directa
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
7

## Slide 8
El e-, el átomo, devuelve la energía en algún momento posterior, porque se tiende a minimizar la EPOTENCIAL
Si pasa por otros niveles, la devuelve en fracciones. Y se habla de transición en cascada
E
E
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
8

## Slide 9
Lo 1º pasa, dos veces, en un fluorescente, una directa en el tubo (UV) y otra en cascada en su pared (visible)
y lo 2º, p.ej., en un reloj que se ve a oscuras
E
E
Si el conjunto de e- que han ganado energía la devuelven mediante la emisión de OEM de manera instantánea (como máximo en un segundo), se habla de fluorescencia
Si ocurre en un tiempo mayor (segundos, minutos, horas...), se habla de fosforescencia
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
9

## Slide 10
Si se aporta energía a un material para que los electrones en cierto nivel pasen a otro nivel superior llenándolo....
...Y luego se “bombardea” el material con ondas electromagnéticas (OEM) con la energía correspondiente al salto entre ese nivel y el inicial o uno intermedio....
E
Material
OEM
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
10

## Slide 11
Se ve que esos electrones pasan simultáneamente a ese nivel inferior, pudiendo emitir una OEM con la E del salto
Las OEM que "bombardean" se pueden obtener por reflexión en un espejo y en un semiespejo, alineados y a cada lado
E
Material
Espejo
100%
Espejo
50%
Si se emiten, se tiene una OEM intensa suma de las emitidas y las incidentes
Al inicio, sin OEM incidiendo, los e- bajan aleatoriamente, emitiendo las OEM que "bombardearán" al principio
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
11

## Slide 12
E
Material
Espejo
100%
Espejo
50%
Si el proceso descrito se repite, se tiene una emisión continua e intensa de OEM a través del semiespejo
Si la frecuencia de la OEM corresponde a una de la luz (PHz),
se habla de LÁSER (Ligth Amplification by Stimulated Emission of Radiation), y en el caso de ondas, de MÁSER
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
12

## Slide 13
 Los niveles y orbitales de esos electrones, que son los más externos de los átomos, se combinan, y los niveles y orbitales de energía superiores vacíos, también
 Se genera un número igual tanto de niveles moleculares, donde se sitúan dichos e-, como de orbitales moleculares
MOLÉCULAS
¿Energía de los electrones?
En las que en los enlaces entre átomos se comparten electrones (covalentes)
lleno
lleno
lleno
lleno
vacío
vacío
lleno
lleno
lleno
lleno
vacío
vacío
vacío
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
Los niveles y orbitales de esos e-, los más externos, se combinan entre sí. Y lo hacen, también, los vacíos de mayor energía, y los más cercanos con menor energía llenos de e-
 Por cada nivel combinado, se genera un número igual al de átomos o moléculas participantes, tanto de niveles del sólido, donde se sitúan dichos e-, como de orbitales del sólido
SÓLIDOS
Y en los que los átomos o moléculas son iguales, y con una distribución periódica (estructura cristalina)
En las que en los enlaces se comparten electrones
¿Energía de los electrones?
lleno
lleno
lleno
lleno
vacío
vacío
lleno
lleno
vacío
lleno
lleno
lleno
llenos
vacíos
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
 Y se ve que ese intervalo de energía es prácticamente independiente del número de átomos o moléculas que participan
Estos hechos hacen que sólo varíe la densidad de niveles
al cambiar el número de átomos o moléculas participantes
Como el número es grande:
En un esquema de niveles de energía, se aprecia cada conjunto de niveles del sólido, como algo continuo, con una anchura de algunos eV, y se denomina: Banda de Energía
~1022 átomos o moléculas/cm3
El conjunto de bandas de energía se conoce como: Esquema de Bandas de Energía del Sólido
 Se observa que el intervalo de energía que abarca cada conjunto de niveles, que corresponda a un mismo nivel de energía individual combinado, es del orden del electronvoltio
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
 Los niveles moleculares y
atómicos están a menor E
Esquema de Bandas de Energía de un Sólido
E
vacía
vacía
llena
llena o medio llena
  
  
 Para cada nivel de energía de una banda, hay, como máximo, 2 electrones moviéndose en torno a un átomo o molécula concreto
 Cada punto del material aportará el mismo número de niveles a cada banda, distribuidos por igual a lo largo de ella. Al ser el nº grande (~1022 cm-3), se puede considerar, para cada banda, que hay los “mismos” niveles de energía en cualquier punto
Siendo así, el eje horizontal representa posiciones diferentes a lo largo de una dirección del cristal
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
16

## Slide 17
La última banda con e- se conoce como: Banda de Valencia
La primera banda sin e-, se conoce como: Banda de Conducción
BC
BV
 Si el último nivel con e- de cada átomo o molécula, que es el que participa en el enlace, aporta niveles medio llenos, está medio llena la banda de valencia, si aportan niveles llenos, está llena
Esquema de Bandas de Energía de un Sólido
E
vacía
vacía
llena
llena o medio llena
  
  
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
17

## Slide 18
Esquema de Bandas de Energía de un Sólido
E
vacía
vacía
llena
llena o medio llena
  
  
Cada conjunto de niveles entre dos bandas es una
Banda Prohibida
(un “gap” en inglés)
(un conjunto de energías no permitidas)
La banda de valencia y la banda de conducción son las relevantes al describir las propiedades eléctricas de los sólidos y al clasificarlos eléctricamente
BP
BP
BP
BC
BV
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
18

## Slide 19
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T = 0 K
Egap
 1 eV
llena
BC
BV
vacía
llena
BC
BV
Varios eV
vacía
BC
BV
½ llena
vacía
 Si se aplica un E, o lo que es lo mismo, una ddp, como el potencial decrece en el sentido de E, la Epotencial de los e- por tener q < 0 decrece en sentido contrario a E
llena
BC
BV
vacía
superposición
Conductor 2
Conductor 1
 Esta contribución inclina el esquema en el sentido de E haciendo que la energía de cada nivel dependa de la posición
E
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
19

## Slide 20
 Los e- tienden a desplazarse en sentido contrario a E (F = e E). Al hacerlo, su Ep se va transformando en Ec, en principio, sin pér-didas, con lo que mantienen su E (mov. horizontal en esquema)
E
llena
BC
BV
Varios eV
llena
BC
BV
BC
BV
llena
llena
BC
BV
Egap
 1 eV
vacía
vacía
vacía
vacía
superposición
vacía
 Como la E del nivel en que estaban es menor adonde llegan, para que haya conducción en el sólido, corriente, deben haber niveles en la nueva posición con la E de los e- y con vacantes
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T = 0 K
Conductor 2
Conductor 1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
20

## Slide 21
llena
BC
BV
Varios eV
llena
BC
BV
BC
BV
llena
llena
BC
BV
Egap
 1 eV
vacía
vacía
vacía
vacía
superposición
vacía
En el caso de los conductores, se mueven todos los e-
de BV porque hay niveles con vacantes: conducen a 0 K
En el caso de los semiconductores y aislantes
no hay niveles con vacantes: no conducen a 0 K
X
X
X
X
E
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T = 0 K
Conductor 2
Conductor 1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
21

## Slide 22
La ganancia de energía en la interacción de los e- de enlace con el sólido, que supone una pérdida de agitación térmica, puede permitir la rotura de su enlace y su paso a BC
en conductores tipo 1, semiconductores y aislantes, y
a niveles vacíos de BV, en el caso de conductores tipo 2
Egap
 1 eV
llena
BC
BV
vacía
llena
BC
BV
Varios eV
vacía
BC
BV
½ llena
vacía
llena
BC
BV
vacía
superposición
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T > 0 K
Conductor 2
Conductor 1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
22

## Slide 23
Egap
 1 eV
llena
BC
BV
vacía
llena
BC
BV
Varios eV
vacía
BC
BV
½ llena
vacía
llena
BC
BV
vacía
superposición
En conductores es lo normal: El E necesario es despreciable
 Los electrones van y vienen, y sobre la mitad están en BC, tipo 1, o en BV vacía, tipo 2, con una concentración ~1022 cm-3
 Al interactuar con el material pueden moverse por él, en BC o en BV, porque habrá vacantes en todas direcciones (Tema 4)
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T > 0 K
Conductor 2
Conductor 1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
23

## Slide 24
En semiconductores a temperaturas ordinarias (300 K, 27 ºC), el número de e- que pasa de la BV a la BC es notable
En aislantes es raro: La ganancia suele ser menor que Egap
Egap
 1 eV
llena
BC
BV
vacía
llena
BC
BV
Varios eV
vacía
BC
BV
½ llena
vacía
llena
BC
BV
vacía
superposición
En el Si, p.ej., se alcanza una concentración ~1010 e-/cm3
en BC (que es mucho menor que la de conductores: ~1022)
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T > 0 K
Conductor 2
Conductor 1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
24

## Slide 25
llena
BC
BV
Varios eV
llena
BC
BV
BC
BV
llena
llena
BC
BV
Egap
 1 eV
vacía
vacía
vacía
vacía
superposición
vacía
E
 Al aplicar E, los e- que han roto el enlace pueden moverse en sentido contrario, porque pueden acceder a niveles con vacantes
 Y los que no han roto el enlace, ir a las vacantes que dejan, o a las que dejan los que las ocupan
Puede haber conducción (corriente) en todos a T > 0 K
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T > 0 K
Conductor 2
Conductor 1
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
25

## Slide 26
 En semiconductores la corriente es apreciable
 En aislantes la corriente es despreciable (pasan pocos e-)
 En conductores es similar a 0 K (se mueven los mismos e-)
Para T ordinarias
La corriente, la conductividad, resulta mucho mayor en los
conductores por la concentración mucho mayor de portadores
llena
BC
BV
Varios eV
llena
BC
BV
BC
BV
llena
llena
BC
BV
Egap
 1 eV
vacía
vacía
vacía
vacía
superposición
vacía
CLASIFICACIÓN
Aislante
Semiconductor
T > 0 K
Conductor 2
Conductor 1
E
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
26

## Slide 27
SEMICONDUCTORES
En un semiconductor se puede hablar de dos tipos de portadores de carga, en tanto a conducción:
1º) Los electrones que se mueven en BC
(con energías correspondientes a BC)
Se desplazan «libremente» por el material
2º) Los electrones que se mueven en BV
Pasan de un átomo o molécula a otro vecino al que le falte un e-
El movimiento es equivalente al de la vacante, pero con carga positiva, moviéndose en sentido contrario
Dicha entidad se denomina:
HUECO
(en inglés: ”hole”)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
27

## Slide 28
SEMICONDUCTORES
En un semiconductor se puede hablar de dos tipos de portadores de carga, en tanto a conducción:
1º) Los electrones que se mueven en BC
2º) Los electrones que se mueven en BV
La denominación electrón se reserva para los electrones que se mueven con energías correspondientes a BC
Como la creación de un hueco conlleva el paso de un electrón de BV a BC, se habla de par electrón-hueco y
de generación de pares electrón-hueco
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
28

## Slide 29
9.2.1 TIPOS DE SEMICONDUCTORES: EC. DE NEUTRALIDAD
INTRÍNSECO
 Cristal que se fabrica, sin impurezas, ni imperfecciones, con:
- Elementos del grupo IVA del sistema periódico (Si, Ge)
- Compuestos combinación de elementos del IIIA y VA (GaAs, GaP)
- Compuestos combinación de elementos del IIB y VIA (ZnS, CdTe)
1,1 eV
0,7 eV
Si
Ge
Cada Si comparte 4 e- con vecinos
Considerando
la producción de pares
Se denota con una:
p
n
i
Ecuación de
neutralidad
del cristal
n = p
Concentración de
electrones en BC
Concentración de huecos en BV
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
29

## Slide 30
EXTRÍNSECO TIPO N
 Semiconductor intrínseco dopado con impurezas
mediante difusión o implantación iónica
 Impurezas: Elementos grupo VA del sistema periódico (P, As, Sb)
Sb comparte 4 e- con vecinos y le sobra 1
Sb
e- poco ligado
+
+
+
+
Están localizados: Situados en cierto lugar del cristal.
Se representan con un segmento
Se denota con una:
n
A Tambiente están ionizadas todas las impurezas
(los e- se han “escapado”)
 El cristal, tras calentarlo y enfriarlo, se reestructura incorporando
las impurezas en su estructura
0,01 eV
Niveles de e- poco ligados
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
30

## Slide 31
EXTRÍNSECO TIPO N
 Semiconductor intrínseco dopado con impurezas
mediante difusión o implantación iónica
 Impurezas: Elementos grupo VA del sistema periódico (P, As, Sb)
Sb comparte 4 e- con vecinos y le sobra 1
Sb
e- poco ligado
+
+
+
+
Se denota con una:
n
0,01 eV
Niveles de e- poco ligados
 El cristal, tras calentarlo y enfriarlo, se reestructura incorporando
las impurezas en su estructura
p
n
Nd+
n = p + Nd
Nd+: Concentración de
impurezas ionizadas donadoras
(porque dan e-)
 Nd >> p
Nd+ = Nd
A Tamb todas ionizadas
típicamente
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
31

## Slide 32
Na- = Na
A Tamb
 Impurezas: Elementos grupo IIIA del sistema periódico (B, Ga, In)
hueco
0,01 eV
Niveles de esos huecos
p
n
Na-
n + Na = p
Na-: Concentración de
impurezas ionizadas aceptoras
(porque aceptan e-)
 Na >> n
B
B comparte 3 e- con vecinos y le falta 1
típicamente
 Semiconductor intrínseco dopado con impurezas
mediante difusión o implantación iónica
EXTRÍNSECO TIPO P
Se denota con una:
p
 El cristal, tras calentarlo y enfriarlo, se reestructura incorporando
las impurezas en su estructura
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
32

## Slide 33
EXTRÍNSECO DEGENERADO
 Extrínseco con una concentración muy alta de impurezas, que le dota de una conductividad (una conc. de portadores de carga), al ionizarse las impurezas, similar a la de un conductor
TIPO P:
EXTRÍNSECO COMPENSADO
 Extrínseco con los dos tipos de impurezas
- TIPO I:
- TIPO N:
- TIPO P:
n + Na = p + Nd
p
n
Na-
Nd+
n = p
n  Nd – Na >> p
p  Na – Nd >> n
i
n
p
p+
n+
TIPOS:
Na = Nd
Nd > Na
Na > Nd
 Se usan en soldaduras metal-semiconductor para que no se comporten como diodos, sino como resistencias
| TIPO N:
A Tamb
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
33

## Slide 34
(2) Para tener una respuesta lo más rápida de un dispositivo (un transitorio lo más corto, una corriente transitoria lo mayor posible)
(1) Obtener distintos tipos de un mismo semiconductor para fabricar diferentes dispositivos (diodos, transistores...)
 Si básicamente un solo tipo de portador contribuye a la corriente en un dispositivo, este se denomina unipolar
- El portador de mayor concentración en un semiconductor, se llama mayoritario, el otro, minoritario
 Si contribuyen los dos, el dispositivo se dice bipolar
9.2.2 INTERÉS DEL DOPAJE
Como al dopar con un tipo de impureza, e ionizarse estas, se tiene una mayor concentración total de portadores, y con ello mayor conductividad y corriente, interesa dopar, y hacerlo aumentando la concentración de e-, porque su movilidad es mayor, y con ello la  e I que se consiguen
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
34

## Slide 35
tipo i
a Las impurezas no están todas ionizadas.
n y  crecen al subir T, al irse ionizando
b Todas ionizadas, n  cte. mientras Nd >> p.
c La producción de pares crece al subir T.
n y p crecen, y con ello , que tiende a int.
n = Nd+< Nd
p = 0
a
b
n  Nd
Nd >> p
a
c
c
n  p
p >> Nd
(3) Conseguir
cierta conductividad constante para Ttrabajo (en torno a 300K)
Se consigue con cierto dopaje
y una mayor Egap
b
Se tiene la  constante deseada
Una Egap mayor lo retrasa (hace falta más E)
tipo n
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
35