## Slide 1
SEMICONDUCTORES Y DIODOS
(2/2)
TEMA 9
FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO
EXAMEN CONV. I
Jueves 16/01/25
10:00 – 12:30
Aulas por fijar

## Slide 2
TEMA 9: SEMICONDUCTORES
Y DIODOS
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
Niveles de Energía y Conductividad en Sólidos:
Conductores, Semiconductores y Aislantes
Tipos de Semiconductores: Ecuación de Neutralidad. Interés del Dopaje
Generación y Recombinación de Pares
Electrón-Hueco: Ley de Acción de Masas
Corrientes en un Semiconductor:
Corriente de Desplazamiento y Corriente de Difusión
Unión PN en equilibrio y polarizada
Curva Característica y Modelización de un Diodo
T1: 19/12/24
T2: 18/12/24
T3: 18/12/24

## Slide 3
BV
BC
-
+
BV
BC
9.3 GENERACIÓN Y RECOMBINACIÓN DE PARES
ELECTRÓN-HUECO. LEY DE ACCIÓN DE MASAS
Es más probable a menor Egap y mayor T
La velocidad de recombinación tiende a igualar a la velocidad de generación
Es más probable a mayor n, p y T
-
+
e-
h
Son procesos simultáneos
GENERACIÓN
RECOMBINACIÓN
por excitación
térmica
(robando E
a la agitación
molecular)
Alcanzada la igualdad a una T, el equilibrio, n y p no varían

## Slide 4
 No obstante, como ni es cte. para
cada T y semiconductor, se tiene,
en eq., para cualquier dopaje, que:
Eg: Egap(T,semiconductor)
 La proporcionalidad refleja que en un
semiconductor intrínseco ni, y al estar
relacionada con ella: i, Ri e Ii, son
muy sensibles a cambios en T
K : Constante de Boltzmann
n p = ni2
Ley de acción de masas
Y se verifica que:
ni: n o p en el semiconductor correspondiente intrínseco,
es decir, sin dopaje, en equilibrio a esa T (ni = pi)
tipo i

## Slide 5
 La generación se produce también por razones externas: frenado de partículas o absorción de OEM en el semiconductor, siendo mayor cuanto mayor es la intensidad del haz incidente. Con esta acción externa no hay equilibrio y no se verifica la ley de acción de masas. Si es constante, se alcanza un estado estacionario. Si cesa, se evoluciona hasta el equilibrio
 Si se dopa un semiconductor intrínseco buscando aumentar la concentración de e- , n, o de huecos, p, con la ionización de las impurezas, se aumenta también la recombinación, que tiende a reducir n y p. Esto castiga, sobre todo, al portador que no se trata de aumentar, y lo hace, al ser np = cte. en equilibrio, en la misma medida que el aumento que se consigue para el otro. Si se dopa por igual, la recombinación hace que n y p no varíen
n p = cte.

## Slide 6
9.4 CORRIENTES EN UN SEMICONDUCTOR:
DESPLAZAMIENTO Y DIFUSIÓN
 El desplazamiento, el arrastre, de los e- y h que se produce en
un semicond. es igual al de los e- en un conductor (Tema 4)
 Son debidas a la aplicación de un E (de una ddp)
La corriente, considerando Q+, circula en el sentido de E, en el que cae V, en sentido contrario al gradiente (V)
Aparece el V, no simplemente la ddp, porque
lo relevante es la ddp por unidad de longitud
Ley de Ohm
Se verifica, por ello, la:
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
6

## Slide 7
 =
e + h
En un semiconductor la conductividad tiene
2 contribuciones: la de electrones y la de huecos
= nee + peh
E
BC
BV
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
Rozamiento:
Ec  ET
Campo: EP  Ec
E
h como e-, pero al revés
Representación de las corrientes de electrones y de huecos considerando el esquema de bandas de energía de un solido
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
7

## Slide 8
9.4 CORRIENTES EN UN SEMICONDUCTOR:
DESPLAZAMIENTO Y DIFUSIÓN
 Son debidas a una diferencia de concentración de e- o h
 El movimiento de e- o de h, y la agitación térmica,
tienden a igualar la concentración de e- o de h,
respectivamente, en un semiconductor
 El proceso se puede ver como una mezcla de e- o de h,
de zonas con diferente concentración, extendida a todo
el semiconductor
 Y cada mezcla, a su vez, se puede entender, como
una corriente neta (una corriente mayor hacia menor
concentración menos una menor en sentido contrario)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
8

## Slide 9
D: Coeficiente de Difusión
Da cuenta de como de fácil es la difusión (como  en la conducción). Y depende, como , del material, pero a diferencia de , crece con T
(el “+”, el cambio de signo, es por considerar Q+)
Ley de Fick
 Ambas corrientes tienden a igualar las concentraciones,
son proporcionales al gradiente de su concentración y ocurren en sentido contrario a él
La corriente total es la suma de la de e- y la de h:
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
9

## Slide 10
9.5 UNIÓN PN
SIN POLARIZAR
(sin aplicar una ddp)
N
P
Las diferencias de concentraciones generan corrientes de difusión
e-: Minoritarios Mayoritarios
h: Mayoritarios Minoritarios
 Las corrientes dan lugar a excesos de carga a ambos lados de la unión
+
+
+
+
-
-
-
-
Son los portadores que llegan, más las impurezas ionizadas sin compensar que dejan los que se van
P N: IDIF h
P N: IDIF e-
(pero el cristal es neutro por las impurezas ionizadas)
(frontera entre una región P y otra N en un mismo semiconductor)
Hay mayor presencia
en BC + BV de portadores de carga:
“N”egativa
“P”ositiva
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
10

## Slide 11
 Los excesos de carga crean E, que genera corrientes de desplazamiento
P N: IDES e-
P N: IDES h
 Son, inicialmente, despreciables frente a las de difusión, al asociarse a portadores minoritarios, y tienen sentido contrario
E se opone a la difusión: Sólo los portadores con suficiente energía cruzan la zona con excesos, transformando EC en EP (como pasa al lanzar un objeto que llegue al techo)
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
E
e-: Minoritarios Mayoritarios
h: Mayoritarios Minoritarios
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
11

## Slide 12
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
Región de Carga
Espacial (RCE)
Al pasar el tiempo, los excesos y la zona en que están aumentan, por efecto de las IDIF
Todo esto ocurre hasta que se igualan las IDIF y las IDES, hasta que las corrientes netas son nulas (equilibrio)
A partir de ahí no varían ni E, ni los excesos, ni la zona en que están (RCE)
Pero esto hace crecer el E
Al aumentar E, crecen las IDES y disminuyen las IDIF. Las corrientes netas de e- y h, las “reales”, disminuyen
Región neutra
Región neutra
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
12

## Slide 13
En la unión se alcanza entonces una ddp o barrera de potencial que se llama: Potencial de Contacto (V0)
V0  10-1 V
BV
BC
eV0 = EP
eV0
V0 crece con T y al dopar (al haber mayores gradientes), ya que la difusión es mayor y requiere un E mayor para contrarrestarla
Solo los e- en BC, o h en BV, con
una E superior a la barrera, habrán
cruzado transformando EC en EP.
Al alcanzarse V0 no cruza ninguno
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
E
BV
BC
-
EP
EC
EP
EC
+
V0 multiplicada por “e” es una EP o barrera de EP (para e- crece hacia )
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
13

## Slide 14
BV
BC
e-
POLARIZADA
(con ddp aplicada)
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
POLARIZACIÓN DIRECTA
(caída de V en sentido PN)
+
-
Los portadores mayoritarios de zonas neutras se tienden a acercar a la unión más que los excesos a alejarse:
La polarización es opuesta a la barrera:
 Las IDIF suben y las IDES bajan
Aparece una I “grande” (de Q+) neta en sentido P  N
Se dice que la unión conduce
BV
BC
e(V0-V)
 Las IDIF se deben a port. mayoritarios
Deben pasar de BC a BV,
al ser minoritarios en P. Pierden E (LED emite luz)
La RCE se estrecha
La barrera se reduce (baja el E)
(no se compensan)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
14

## Slide 15
El paso de un e- de la BC a la BV, le produce una pérdida de energía. También le puede producir un cambio en su dirección de movimiento. La emisión de la energía perdida como una OEM, en vez de cederla a la red cristalina, es más probable si no hay cambio de dirección (gap directo)
En el Si y en el Ge no hay gap directo, en el GaAs y GaP sí,
por eso se usan en LEDs
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
15

## Slide 16
BV
BC
e-
BV
BC
e(V0+V)
-
+
Los portadores mayoritarios de zonas neutras se tienden a alejar de la unión más que los excesos a acercarse:
La polarización es a favor de la barrera:
POLARIZADA
(con ddp aplicada)
N
P
+
+
+
+
-
-
-
-
Aparece una I “pequeña” (de Q+) neta en sentido N  P
Se dice que la unión no conduce
 Las IDES se deben a port. minoritarios
Deben pasar de BV a BC, al ser mayoritarios en N.
Ganan E (LED no emite luz)
POLARIZACIÓN INVERSA
(caída de V en sentido NP)
La RCE se ensancha
La barrera se agranda (sube el E)
 Las IDIF bajan y las IDES suben
(no se compensan)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
16

## Slide 17
La unión PN es la base física de un diodo fabricado con un semiconductor. Las zonas pueden ser del mismo tipo pero con distinto dopaje, o una "i", o una un conductor (diodo Schottky)
Símbolo general
DIODO
N
P
Flecha -  Conduce sentido P  N
Camino cortado |-  No en N  P
En los actuales de semiconductor hay I en ambos sentidos
El diodo pasa de polarización inversa (no conduce) a directa (conduce), al abrir el interruptor, y protege al circuito del transitorio de la bobina
+
-
L
R
I
+
-
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
17

## Slide 18
9.6 CURVA CARACTERÍSTICA DE UN DIODO Y
MODELIZACIÓN DE UN DIODO
IDiodo = f(VDiodo)
Ec. de Shockley
 : Factor de idealidad
("eta o ita")
Si: 2 | Ge: 1
Es mayor cuanto más recombinación hay
en lugar de difusión
en RCE ( menos ID)
VT = KT/e =
= Dh/h = De/e =
= 26 mV
(a 300 K, a 27 ºC)
VT: Voltaje térmico
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
18

## Slide 19
ID (mA)
VD (V)
Como exp()  0
I tiende a I0
(I0 < 0 y << mA)
Crece
exponencialmente
(1 << exp())
 I0: Corriente inversa de saturación o inversa máxima
Si: nA | Ge: A (<< mA)
ID = I0 si VD = 
(se considera que se tiene entre -1 y -2V)
Directa
("Forward")
VD > 0
ID > 0
Sentido P  N
Inversa
("Reverse")
VD < 0
ID < 0
Sentido P  N
| Aumenta con T
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
19

## Slide 20
Ruptura y Avalancha
Los portadores minoritarios ganan suficiente EC al cruzar la RCE para producir pares e--h en colisiones (ruptura)
Los portadores iniciales, y los generados, pueden repetir el proceso en la RCE, produciéndose una avalancha
  anchura de RCE (porque hay un mayor nº de colisiones)
Si VD  |E| > 106 V/cm
Con Polarización Inversa
BV
BC
-
+
Se producen 2 fenómenos que compiten entre sí, no incluidos en la ec. de Shockley
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
20

## Slide 21
Si VD  |E| > 106 V/cm
Con Polarización Inversa
Se producen 2 fenómenos que compiten entre sí no incluidos en la ec. de Shockley
Efecto Zéner
 El campo es suficiente grande para arrancar e- de átomos y generar pares e--h
BV
BC
-
+
Los e- pasan a un estado posible con la misma energía en BC,
si está suficientemente cerca en el espacio (efecto túnel).
Desaparecen de un sitio y aparecen en el otro, en medio
no pueden estar (energía no permitida)
  1/anchura de RCE (por estar más cerca estados)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
21

## Slide 22
Ambos fenómenos, aportan gran cantidad de portadores de carga, dando lugar a un crecimiento grande de la corriente inversa para un cambio mínimo en VD. Esto es más notable
con el efecto zéner: el voltaje se “clava” más
ID (mA)
VD (V)
VR: VRUPTURA
VZ: VZÉNER
(< 0)
VZ
VR
Se observa que la anchura de la RCE es inversamente proporcional al dopaje. Por tanto, un mayor dopaje favorece el efecto zéner, y uno menor la ruptura y avalancha
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
22

## Slide 23
 VU: Tensión umbral o de codo
Si : 0,6 – 0,7 V
Ge: 0,2 – 0,3 V
VD a partir de la que ID pasa a crecer “mucho” en polarización directa con poca variación en VD
(valor según criterio elegido)
ID (mA)
VD (V)
VU
VZ
VR
("threshold“ o “knee” –rodilla–)
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
23

## Slide 24
ID (mA)
VD (V)
Dispositivo no lineal
VD/ID = RD  cte.
RD  k
RD  k
RD  M o G
(Ge) (Si)
VZ
VR
Conduce
"No" conduce
Conduce
(ID << mA)
La ddp aplicada a un diodo, VD, es mayor que la que se aplica a la unión, que es la que aparece en la ec. de Shockley, porque el semiconductor tiene resistencia
VU
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
24

## Slide 25
A la hora de resolver un circuito con diodos, hay que emplear
la ecuación que describa su comportamiento
Alternativas
 Resolver gráficamente
el sistema de ecuaciones
 Aproximar el comportamiento
del diodo a un modelo lineal
El comportamiento no lineal supone una dificultad matemática
MODELIZACIÓN DE UN DIODO
En una primera aproximación, esa ecuación es la de Shockley
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
25

## Slide 26
Obtener el valor de la corriente que circula por la malla y la caída de potencial que hay tanto en el diodo rectificador de silicio como en la resistencia
Veamos ambas estrategias aplicada a un ejemplo
R

 = 2 V
R = 1 k
I
I
Está en polarización directa

## Slide 27
R

 = 2 V
R = 1 k
I
I
I = +ID
I = -ID
DIODO
I
I
V = +VD
V = -VD
V
V
I = + ID
 = Vdiodo + VR
VR = + R I
Hace falta una ec. más
 = VD + R ID
(hay 2 incognitas)
Vdiodo = + VD

## Slide 28
ID
VD
2
1
1
2
Ec. Shockley en polarización directa
Ec. adicional:
1ª OPCIÓN
ID = /R  1/R VD
Y = a + b X
VD = 0
ID = 0
Puntos de
corte con ejes, p.ej.
VD = 0,8 V
ID = I = 1,2 mA
VR =  - VD = R I = 1,2 V
Recta
de
carga
 = VD + R ID
 = 2 V
R = 1 k
Punto de trabajo
Verifica las 2 ecs.
 ID = /R = 2 mA
 VD =  = 2 V
Resolver gráficamente el sistema de ecuaciones
Notes: TEMA 1: ECUACIONES DE MAXWELL
FNT - CURSO 2005/2006
28

## Slide 29
 La modelización permite la aplicación de todo lo que exige un comportamiento lineal:
 La aproximación lineal facilita los cálculos, pero supone cometer un error
Vr
VU
ID
VD
Modelo lineal ideal
El diodo es equivalente a:


R = 
P
N

P
N
VU
ID



P
N
|Vr|
ID

2ª OPCIÓN
- Incluir el diodo en el cálculo de un Equiv. Thevenin o Norton
- Aplicar el concepto de corriente de malla o
el Teorema de Superposición
Usar modelo lineal

## Slide 30
Vr
VU
ID
VD
Modelo lineal ideal
El diodo es equivalente a:


R = 
P
N

P
N
VU
ID



P
N
|Vr|
ID

|Vr| = 1000 V
VU = 0,7 V
Para un diodo rectificador
de silicio
Como está en directa y  > VU, debe conducir
Hipótesis
VD = VU = 0,7 V
VR =  – VD = 1,3 V
I = VR / R = 1,3 mA
No hay contradicción
ID = I > 0  ID sentido PN
 = 2 V
R = 1 k
(ec. adicional)
Punto de trabajo

## Slide 31
Vr
VU
ID
VD
Modelo lineal ideal
El diodo es equivalente a:


R = 
P
N

P
N
VU
ID



P
N
|Vr|
ID

Veamos otras hipótesis
Hay contradicción
I = ID = 0
VD =  – VR = 2 V
VD > VU
VR = RI = 0
I = VR / R = 1,002 A = ID > 0
Hay contradicción
VD = Vr = – 1000 V
VR =  – VD = 1002 V
ID > 0  No sentido NP